## Slide 1: 计算机组成原理
计算机科学与工程学院 廖建明
liaojm@uestc.edu.cn
办公室地址：主楼B1-303(右侧门)

## Slide 2: 教学安排
总学时为56，其中课堂讲授54学时，习题课2学时。
  课程成绩评定方法:平时考核（作业与课堂练习）30％，期末考试70％。
  教材：《计算机组成与系统结构》(第2版). 袁春风主编. 清华大学出版社，2015.8
参考教材:《计算机组成与设计-硬件/软件接口》（第四版)(美)David A. Patterson，John L. Hennessy著，机械工业出版社,2011.11。
也可以是该书的第五版（2015.6），该版的基本内容与上一版一致，增加了移动计算、大数据等内容。

## Slide 3: 教学安排（续）
关于实验：本课程没有课内实验，但本学期同步开设了“计算机组成原理综合实验”课程，16学时，独立开课，独立学分，该课程是计算机学院各专业的必修课，如果没有获得该课程的1学分将无法正常毕业。

## Slide 4
第1章 计算机系统概述
计算机的发展历程
计算机系统的基本组成
计算机系统的层次结构
计算机系统性能评价

## Slide 5: 1.1计算机的发展历程
第一代计算机：真空管(电子管Vacuum Tube)计算机, 1940年代中期～1950年代后期
SKIP
  1946年诞生的第1台电子计算机 ENIAC（Electronic Numerical Integrator And Calculator）
    体积大，重30吨，有18000多个真空管，5000次加法/s
    十进制表示/运算，存储器由20个累加器组成，每个累加器存10位十进制数，每一位由10个真空管表示。
    采用手动编程，通过设置开关和插拔连线来实现。

## Slide 6
The First Generation: Vacuum Tube Computers (1946 - 1957)
The first general-purpose computer - ENIAC
Notes: ENICA 18000个电子管，1500个继电器，重30吨。有20个寄存器，每个10位十进制数（100个电子管），每一位十进制数用10个电子管表示，看十个电子管中哪个亮表示几。有6000个开关。靠设置开关、连接插头和插座来编程。

## Slide 7: ENIAC计算机的编程工作
BACK
Notes: 有20个寄存器，每个10位十进制数，有6000个开关。靠设置开关、连接插头和插座来编程。

## Slide 8
冯·诺依曼机（Von Neumann Machine）
  1945年冯·诺依曼提出“存储程序(Stored-program)”思想，并于1946年开始设计“存储程序”计算机。
  “存储程序”思想： 将事先编好的程序和原始数据送入主存中；启动执行后，在不需操作人员干预下，自动完成逐条取出指令和执行指令的任务。
1944年，冯·诺依曼参加原子弹的研制工作，涉及到极为困难的计算。
1944年夏的一天，诺依曼巧遇美国弹道实验室的军方负责人戈尔斯坦，他正参与ENIAC的研制工作。
冯·诺依曼被戈尔斯坦介绍加入ENIAC研制组，1945年，在共同讨论的基础上，冯·诺依曼起草了一份“关于EDVAC的报告草案”，报告长达101页，这就是全新的“存储程序通用电子计算机方案”。
一向专搞理论研究的普林斯顿高等研究院批准让冯·诺依曼负责建造计算机EDVAC，其依据就是这份报告。
Notes: 冯·诺依曼（John von Neumann，1903~1957），原籍匈牙利，犹太人，布达佩斯大学数学博士。20世纪最重要的数学家之一，是现代计算机、博弈论、核武器和生化武器等领域的科学全才之一，被后人称为“计算机之父”和“博弈论之父”。

## Slide 9: 冯·诺依曼结构的主要思想
计算机应由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五个基本部件组成。
各基本部件的功能是：
  存储器不仅能存放数据，而且也能存放指令，形式上两者没有区别，但计算机应能区分数据还是指令；
  控制器应能自动执行指令；
  运算器应能进行加/减/乘/除四种基本算术运算，并且也能进行一些逻辑运算和附加运算；
  操作人员可以通过输入设备和输出设备与主机进行通信。
内部以二进制数表示指令和数据。
  每条指令由操作码和地址码两部分组成。操作码指出操作的类型，地址码指出操作数的地址。
  由一串指令组成程序。
采用“存储程序”工作方式。

## Slide 10
第二代：晶体管计算机 1950年代后期～1960年代初期
  元器件：逻辑元件采用晶体管，内存由磁芯构成，外存为磁鼓与磁带。
  特点：变址，浮点运算，多路存储器，I/O处理机，中央交换结构(非总线结构)。
  软件：使用高级语言，提供了系统软件。
  代表机种：IBM 7094 (scientific)、1401 (business)和 DEC PDP-1
DEC PDP-1
晶体管：
Transistor
SKIP

## Slide 11
磁芯存储器
BACK

## Slide 12
第三代：中小规模集成电路(SSI/MSI)计算机 1960年代中期～1970年代中期
  元器件：逻辑元件与主存储器均由集成电路（IC）实现 。
  特点：微程序控制，Cache，虚拟存储器，流水线等。
  代表机种：IBM 360和DEC PDP-8（大/巨型机与小型机同时发展 ）
    巨型机(Supercomputer)：Cray-1
    大型机(Mainframe)：IBM360系列
    小型机(Minicomputer)：DEC PDP-8
Cray-1
    Cray-1
Notes: Seymour Cray提出了“超级电脑”的概念，他曾任职于控制数据公司（CDC，Control Data Corporation），直至1972年。CDC曾尝试过制造超级电脑，但没有成功。Cray因此离开公司单干，创建了Cray研究所——就在CDC隔壁——设计并制造他自己的梦中电脑。
1975年，Cray揭开了CRAY-1电脑的面纱：80MHz主频，64位系统，1MB内存，CUP每秒能计算160M浮点数。
图11是一款跟CRAY-1类似电脑，在当时绝对震撼。Cray以每台500万至900万美元的价格，卖出去80多台。

## Slide 13: IBM System/360系列计算机
IBM公司于1964年研制成功
引入“兼容机”(系列机)概念
  兼容机的特征 ：
    相同的或相似的指令集
    相同或相似的操作系统
    更高的速度
    更多的I/O端口数
    更大的内存容量
    更高的价格
原来机器上的程序可以不改动而在新机器上运行，但性能不同。
IBM 360
问题1：引入“兼容机”有什么好处？
低端机指令集是高端机的一个子集，称为“向后兼容”。。
问题2：保持“兼容”的关键是什么？
Notes: 问题1：引入“兼容机”有什么好处？
问题2：实现“系列机”的关键是什么？

## Slide 14: DEC公司的PDP-8机
它同样在1964年出现。与IBM 360相比，价格更低、更小巧，因而被称为小型机（Minicomputer）
PDP-8“创造了小型机概念，并使之成为数十亿美元的工业”，使DEC成为了最大的小型机制造商。
主要特点：采用总线结构
PDP-8是第一台总线结构计算机，它具有高度的灵活性，允许将模块化的功能部件插入总线中，形成各种配置，满足各种应用需求。

## Slide 15: PDP–8计算机系统框图
问题：“总线结构”有什么好处？
可扩充性好（允许将新的符合标准的模块插入总线，形成各种配置）、节省器件，体积小，价格便宜
Omni总线包含了96个独立的信号通道，用以传送控制、地址和数据信号。
Notes: 问题：“总线结构”有什么好处？

## Slide 16
第四代：大规模/超大规模计算机LSI/VLSI/ULSI，1970年代初期～至今
  微处理器和半导体存储器技术发展迅猛，微型计算机出现。
  使计算机以办公设备和个人电脑的方式走向普通用户。
    半导体存储器
    1970年Fairchild公司生产出第一个相对大容量半导体存储器
    1974年位价格低于磁芯的半导体存储器出现，并快速下跌
    从1970年起，存储密度几乎是每3年提高4倍
    微处理器
    微处理器芯片密度不断增加，使CPU中所有元件放在一块芯片上成为可能。1971年开发出第一个微处理器芯片Intel4004。
  特点：共享存储器，分布式存储器及大规模并行处理系统
以后几代（标准、意见不一） （注：有称第四代是VLSI，从1980年代开始；也有称第四代是LSI，从1972年开始；有的又分成LSI时代和VLSI时代）
Notes: 有的书上称第四代是VLSI，从80年代开始（如本书和Andraw编的《结构化计算机组成》），有的书称第四代是LSI，从72年开始，有的又分成LSI时代和VLSI时代。

## Slide 17: PC 时代: 1980年代中期-2000年代中期
17
  Using microprocessors, Apple, IBM, … build $1k computer for 1 person => Basic, Java, Windows OS
资料来源：UC-Berkeley, Course CS61C, Spring 2011 Lecture #1
IBM PC

## Slide 18: Server, Rack, Array
资料来源：UC-Berkeley, Course CS61C, Spring 2011 Lecture #1
服务器，机架式，阵列式

## Slide 19
通用计算机模型机：冯.诺依曼结构
IBM360系列机：引入兼容性（系列机）概念
DEC PDP-8：引入总线结构
小结：计算机发展过程中，非常重要的三个机器

## Slide 20
1.2 计算机系统的组成
  系统软件+应用软件
  计算机硬件：
  计算机软件：
  CPU + MM + I/O

## Slide 21: 计算机的基本组成与基本功能
什么是计算机？
  计算机是一种能对数字化信息进行自动、高速的算术和逻辑运算的处理装置。
计算机的基本部件及功能
  运算器（数据运算）：ALU、GPRs、标志寄存器等
  存储器（数据存储）：存储阵列、地址译码器、读写控制电路
  总线（数据传送）：数据线(MDR)、地址线(MAR)和控制线
  控制器（控制）：对指令译码生成控制信号
计算机实现的所有任务都是通过执行一条一条指令完成的！

## Slide 22: 计算机硬件：打开PC来看看

## Slide 23: PC主板
CPU插座
内存条
PCI总线插槽

## Slide 24: 现代计算机的原型
1946年，普林斯顿高等研究院（the Institute for Advance Study at Princeton，IAS ）开始设计“存储程序”计算机，被称为IAS计算机（1951年才完成，它并不是第一台存储程序计算机，1949年由英国剑桥大学完成的EDSAC是第一台）。
  在EDVAC报告中提出的计算机结构被称为冯·诺依曼结构。
  冯·诺依曼结构最重要的思想是什么？
  “存储程序(Stored-program)” 工作方式：
  任何要计算机完成的工作都先被编写成程序，然后将程序和原始数据送入主存并启动执行。
  一旦程序被启动，在不需操作人员干预下，自动完成逐条取出指令和执行指令的任务。
  冯·诺依曼结构计算机也称为冯·诺依曼机器（Von Neumann Machine）。
  几乎现代所有的通用计算机都采用冯·诺依曼结构，因此，IAS计算机是现代计算机的原型机。

## Slide 25: 你认为冯·诺依曼结构是怎样的？
  冯·诺依曼结构计算机采用存储程序 工作方式：
  任何要计算机完成的工作都要先被编写成程序，然后将程序和原始数据送入主存并启动执行。一旦程序被启动，计算机应能在不需操作人员干预下，自动完成逐条取出指令和执行指令的任务。
程序由指令构成，指令描述如何对数据进行处理。
应该有个主存，用来存放程序和数据
应该有一个自动逐条取出指令的部件
还应该有具体执行指令（即运算）的部件
应该有将程序和原始数据输入计算机的部件
应该有将运算结果输出计算机的部件

## Slide 26
冯.诺依曼结构计算机模型
早期，部件之间用分散方式相连
现在，部件之间大多用总线方式相连
趋势，点对点（分散方式）高速连接

## Slide 27: 回顾：冯·诺依曼结构的主要思想
计算机应由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五个基本部件组成。
各基本部件的功能是：
  存储器不仅能存放数据，而且也能存放指令，形式上两者没有区别，但计算机应能区分数据还是指令；
  控制器应能自动取出指令来执行；
  运算器应能进行加/减/乘/除四种基本算术运算，并且也能进行一些逻辑运算和附加运算；
  操作人员可以通过输入设备、输出设备和主机进行通信。
内部以二进制表示指令和数据。每条指令由操作码和地址码两部分组成。操作码指出操作类型，地址码指出操作数的地址。由一串指令组成程序。
采用“存储程序”工作方式。
冯·诺依曼结构的主要思想是什么呢？

## Slide 28: 现代计算机结构模型
控制器
CPU
PC
输入
设备
输出
设备
MAR
MDR
ALU
标
志
寄
存
器
IR
地址
数据
控制
GPRs
0
1
2
3
存储器
0
1
2
3
4
5
6
7
你还记得冯.诺依曼计算机结构的特点吗？
总线
主机

## Slide 29: 认识计算机中最基本的部件
CPU：中央处理器；PC：程序计数器；MAR：存储器地址寄存器
ALU：算术逻辑部件；IR：指令寄存器；MDR：存储器数据寄存器
GPRs：通用寄存器组（由若干通用寄存器组成，早期就是累加器）
控制器
CPU
PC
输入
设备
输出
设备
MAR
MDR
ALU
标
志
寄
存
器
IR
地址
数据
控制
GPRs
0
1
2
3
存储器
0
1
2
3
4
5
6
7
Notes: 算术逻辑部件：Arithmetic Logic Unit

## Slide 30
程序在执行前
数据和指令事先存放在存储器中，每条指令和每个数据都有地址，指令按序存放，指令由OP、ADDR字段组成，程序起始地址送入PC
开始执行程序
第一步：根据PC取指令送IR：PC —>MAR,存储器—>MDR —>IR
第二步：指令译码：IR—>控制器，在控制器中译码
第三步：取操作数：从GPRs或存储器—>ALU
第四步：执行指令指定的具体的操作：在ALU中完成
第五步：回写结果到GPRs或存储器
第六步：修改PC的值，使其指向下一条指令
重复上面的步骤直到程序结束。
程序由指令组成
计算机的执行过程-- “存储程序”工作方式

## Slide 31: 指令和数据
程序启动前，指令和数据都存放在存储器中，形式上没有差别，都是0/1序列
采用”存储程序“工作方式：
  程序由指令组成，程序被启动后，计算机能自动取出一条一条指令执行，在执行过程中无需人的干预。
指令执行过程中，指令和数据被从存储器取到CPU，存放在CPU内的寄存器中：指令在IR中，数据在GPR中。
指令中需给出的信息：
操作码---指示该指令要完成什么操作，如加法、减法等等
一个或多个源操作数 （立即数、寄存器编号、存储地址）
目的操作数地址 （寄存器编号、存储地址）
存储地址的描述与操作数的数据结构有关！
IR？GPR？

## Slide 32: 软件Software
System software(系统软件)
  操作系统（Operating System）：硬件资源管理，用户接口
  语言处理系统：翻译程序+ Linker, Debug, etc …
    翻译程序(Translator)有三类：
      汇编程序(Assembler)：汇编语言源程序→机器目标程序
      编译程序(Complier)：高级语言源程序→汇编/机器目标程序
      解释程序(Interpreter )：将高级语言语句逐条翻译成机器指令并立即执行,不生成目标文件。
  其他实用程序: 如：磁盘碎片整理程序、备份程序等
Application software(应用软件)
  各类媒体处理程序：Word/ Image/ Graphics/…
  管理信息系统 (MIS)
  Game, …
- 简化编程，并使硬件资源被有效利用
- 解决具体应用问题/完成具体应用

## Slide 33: 硬件与软件的界面 Hardware/Software Interface
符合ISA规定的机器语言代码才能被硬件直接执行。
软件和硬件的界面： ISA（Instruction Set Architecture ）
指令集体系结构
软件
硬件
？
Instruction Set Architecture

## Slide 34
1.3 计算机系统的层次结构
  主要内容：
    计算机硬件和软件的接口：指令系统
    计算机软件如何在硬件上执行

## Slide 35: 计算机系统层次
I/O
CPU
编译程序
操作系统
应用程序
数字设计
电路设计
° 上图给出的是计算机系统的层次结构
指令系统（即ISA）是软/硬件的交界面
Instruction Set
Architecture
°不同用户工作在不同层次，所看到的计算机不一样
主存
汇编程序
°中间红色部分就是本课程主要内容，处于最核心的部分！
ISA
Notes: Merits of Abstraction: easy understanding, easy designing, compatibility
Difference between Architecture and Organization.
Computer Architecture: 1)how the software looks at the hardware? 2) functional, abstract view of hardware reflected in software.
每一层用户看到的计算机是不一样的。最终用户工作在应用程序层面，看到的是应用程序虚拟机，只知道如何使用相应的应用程序；应用程序开发人员在程序设计语言层面工作，看到的是高级语言虚拟机，只要会使用各种程序设计语言编程；系统维护人员工作在操作系统层面，看到的是操作系统虚拟机，只要知道系统中的命令和工具如何使用；系统程序员（OS和编译器开发人员）工作在计算机逻辑结构层面，看到的是汇编语言虚拟机；而汇编语言就是一台计算机指令系统的符号化表示，计算机的功能和性能就由机器的指令系统集中体现出来。

## Slide 36: 不同层次语言之间的等价转换
每条指令由操作码和若干地址码组成
任何高级语言程序最终通过执行若干条指令来完成！

## Slide 37: 早期计算机系统的层次
最早的计算机用机器语言编程
机器语言称为第一代程序设计语言（First generation programming language ，1GL ）
后来用汇编语言编程
汇编语言称为第二代程序设计语言（Second generation programming language ，2GL ）
应用程序
指令集体系结构
计算机硬件
汇编程序
操作系统
指令集体系结构
计算机硬件
应用程序

## Slide 38: 现代（传统）计算机系统的层次
现代计算机用高级语言编程
第三代程序设计语言（3GL）为过程式语言，编码时需要描述实现过程，即“如何做”。
第四代程序设计语言（4GL） 为非过程化语言，编码时只需说明“做什么”，不需要描述具体的算法实现细节。
语言处理系统
操作系统
指令集体系结构
计算机硬件
应用程序
可以看出：语言的发展是一个不断“抽象”的过程，因而，相应的计算机系统也不断有新的层次出现
语言处理系统包括：各种语言处理程序(如编译、汇编、链接)、运行时系统（如库函数，调试、优化等功能）
操作系统包括人机交互界面、提供服务功能的内核例程

## Slide 39: 计算机系统抽象层的转换
程序执行结果
不仅取决于
算法、程序编写
而且取决于
语言处理系统
操作系统
ISA
微体系结构
不同计算机课程处于不同层次
必须将各层次关联起来解决问题
功能转换：上层是下层的抽象，下层是上层的实现
底层为上层提供支撑环境！
最高层抽象就是点点鼠标、拖拖图标、敲敲键盘，但这背后需要有很多层转化

## Slide 40: 计算机系统的不同用户所处的位置
最终用户工作在由应用程序提供的最上面的抽象层
系统管理员工作在由操作系统提供的抽象层
应用程序员工作在由语言处理系统（主要有编译器和汇编器）的抽象层
语言处理系统建立在操作系统之上
系统程序员（实现系统软件）工作在ISA层次，必须对ISA非常了解
编译器和汇编器的目标程序由机器级代码组成
操作系统通过指令直接对硬件进行编程控制
ISA处于软件和硬件的交界面（接口）
ISA是对硬件的抽象
所有软件功能都建立在ISA之上
本课程讨论的范畴

## Slide 41: 指令集体系结构（ISA）
在计算机系统层次结构中ISA是最重要的一层！那么ISA包括哪些呢？
ISA是一种规约（Specification），它规定了如何使用硬件
  可执行的指令的集合，包括指令格式、操作种类以及每种操作对应的操作数的相应规定；
  指令可以接受的操作数的类型；
  操作数所能存放的寄存器组的结构，包括每个寄存器的名称、编号、长度和用途；
  操作数所能存放的存储空间的大小和编址方式；
  操作数在存储空间存放时按照大端还是小端方式存放；
  指令获取操作数的方式，即寻址方式；
  指令执行过程的控制方式，包括程序计数器、条件码定义等。
ISA在计算机系统中是必不可少的一个抽象层
  没有它，软件无法使用计算机硬件！
  没有它，一台计算机不能称为“通用计算机”

## Slide 42: ISA和计算机组成（微结构）之间的关系
不同ISA规定的指令集不同，如，IA-32、MIPS、ARM等
计算机组成必须能够实现ISA规定的功能，如提供GPR、标志、运算电路等
同一种ISA可以有不同的计算机组成，如乘法指令可用ALU或乘法器实现
控制器
CPU
PC
输入
设备
输出
设备
MAR
MDR
ALU
标
志
寄
存
器
IR
地址
数据
控制
GPRs
0
1
2
3
存储器
0
1
2
3
4
5
6
7
ISA是计算机组成的抽象

## Slide 43: 1.4 计算机系统的性能评价
衡量计算机性能的基本指标
  响应时间（response time）
  吞吐率（ throughput）
计算机性能测量
指令执行速度（MIPS、MFLOPS/TFLOPS/PFLOPS）
基准程序（ Benchmark）
主要内容

## Slide 44: 计算机性能的基本评价指标
°计算机有两种不同的性能描述方式
  °响应时间（response time）（也叫执行时间或等待时间）
  指从作业提交开始到作业完成所用的时间
  ° 吞吐率（throughput）
  指单位时间内所完成的工作量
    在有些场合下吞吐率也被称为带宽（bandwidth）
°不同应用场合用户关心的性能不同：
  -要求吞吐率高的场合，例如：
  多媒体应用（音/视频播放要流畅）
  -要求响应时间短的场合，例如：
  事务处理系统（存/取款速度要快）
  -要求吞吐率高且响应时间短的场合：
  文件服务器、Web服务器等
Notes: “X is n times faster than Y” in English means X = (n+1) Y.

## Slide 45: 计算机性能的测量
比较不同计算机的性能时，一般用执行时间来衡量。
  完成同样工作量所需时间最短的那台计算机就是性能最好的
  处理器往往被多个程序共享使用，因此，用户感觉到的程序执行时间并不是程序真正的执行时间
  通常把用户感觉到的执行时间分成以下两个时间：
    CPU时间：
    CPU时间又包括两部分：
      用户CPU时间：用来运行用户代码的时间
      系统CPU时间：为了执行用户程序而需要运行操作系统程序的时间
    其他时间：
指CPU真正花在执行该程序的时间。
等待I/O操作完成或CPU花在其他用户程序的时间

## Slide 46
  系统性能和CPU性能不等价，有一定的区别
    系统性能(System performance)：即系统响应时间，它与CPU外的其他部分也都有关系
    CPU性能(CPU performance)：即前面介绍的用户CPU时间。
    问题：用户CPU时间与系统响应时间哪个较长？
  本章主要讨论CPU性能，即用户CPU时间，也叫CPU执行时间，它是计算机的基本性能评价指标。
  CPU执行时间就是执行一个程序中全部指令所花的时间。
  CPU执行时间的计算涉及到时钟周期、时钟频率和CPI
  时钟周期：计算机工作过程中的各种信号的开始、结束以及时长都是以时钟周期为基准来定时和确定。
  时钟频率：即CPU的主频。它是时钟周期的倒数。

## Slide 47
对于某一条特定的指令，其CPI是一个确定的值。
对于某一个程序或一台机器，其CPI是一个平均值，表示该程序或该机器指令集中一条指令执行时平均需要多少个时钟周期。
所以 CPI = CPU时钟周期数 ÷指令条数
CPI 一般用来衡量指令集体系结构（ISA）及其ISA的具体实现（Organization & Technology）的综合性能
CPI：Cycles Per Instruction,每条指令执行所花的时钟周期数
CPU 执行时间 = CPU时钟周期数 × 时钟周期
= CPU时钟周期数 ÷ 时钟频率
= CPI ×指令条数 × 时钟周期
Notes: Need to explain 1) clock cycle, 2) clock frequency.
Mention that CPI is important.

## Slide 48: 如何计算CPI?
假定Fi是第i类指令在程序中的出现比例:
CPI =
=
x
∑
n
i
i
i
F
CPI
1
Count
n
Instructio
C
F
i
i
_
=
假定CPIi 和 Ci分别为第i类指令的CPI和指令条数，则程序的总时钟数为：
=
x
∑
n
i
i
i
C
CPI
1
总时钟数 =
CPU时间= 时钟周期 x
=
x
∑
n
i
i
i
C
CPI
1
所以，
CPI = (CPU 时间×时钟频率) / 指令条数 = 总时钟周期数 / 指令条数
已知CPU时间、时钟频率、总时钟数、指令条数，则程序综合CPI为:
指令的CPI、机器的CPI、程序的CPI各能反映哪方面的性能？
单靠CPI不能反映CPU性能！为什么？
例如，单周期处理器CPI=1，但性能差！
则程序综合CPI为:
Notes: CPU execution time, clock cycle are easy to get.
How to measure CPI or instruction count? Static counting for small programs or dynamic recording tools(simulator and hardware counter) for large programs.

## Slide 49
例1 程序P在机器A上运行需10 s， 机器A的时钟频率为400MHz。 现在要设计一台机器B，希望程序P在B上运行只需6 s。可通过提高机器B的时钟频率来实现，但这同时会导致其CPI的增加，假设程序P在机器B上用的时钟周期数是在机器A上的1.2倍。机器B的时钟频率是A的多少倍？
解:因为 CPU时间A = 时钟周期数A / 时钟频率A
所以 时钟周期数A = 10 sec x 400MHz = 4000M个
则 时钟频率B = 时钟周期数B / CPU时间B
= 1.2 x 4000M / 6 sec = 800 MHz
机器B的频率是A的两倍，但B的速度只是A的10/6=1.67倍
频率的提高和速度的提高并不是成比例的！

## Slide 50: 指令执行速度指标MIPS和MFLOPS
MIPS指每秒执行多少百万条指令（定点数指令）
MIPS= 时钟频率/ CPI x 1/106
因为不同指令执行时间不同，所以MIPS总是一个平均值。
不同机器的指令集不同
程序由不同的指令混合而成
指令使用的频度会动态变化
厂家给出的是峰值MIPS
有时MIPS数并不能说明性能的好坏（用下页中的例子来说明）
MFLOPS: 每秒能执行的浮点运算有多少百万次，反映机器对浮点数处理的速度。
注意：MFLOPS不是用执行浮点数指令数来描述
所以用MIPS数表示性能有局限性
Notes: Due to such pitfalls, MIPS is not a convincing measurement of the speed.

## Slide 51
例2 某程序编译后目标代码包含4类指令，优化前各类指令占比如下，优化后A类指令减少了50%，其他指令不变，设某运行机器主频为50MHz。问优化前后的CPI和MIPS分别是多少？
指令 占比 时钟周期
A 43% 1
B 21% 2
C 12% 2
D 24% 2
优化编译后占比
27%
27%
15%
31%
CPI=43%*1+(21%+12%+24%)*2=1.57
MIPS=50M/1.57= 31.8
优化后减少了A类指令（其他指令数没变），所以程序执行时间一定减少了，但优化后的MIPS数反而降低了。
21.5/ (21.5+21+12+24)=
21 / (21.5+21+12+24)=
12 / (21.5+21+12+24)=
24 / (21.5+21+12+24)=
1.73
28.9
优化前
优化后
这个例子说明，有些场合CPI和MIPS数并不能说明性能的好坏。
对一个计算机的性能用什么方法来评价比较好呢？

## Slide 52: 性能评价程序—基准程序（Benchmarks）
用基准程序来评测计算机的性能
  基准测试程序是专门用来进行性能评价的一组程序
  不同用户使用的计算机用不同的基准程序
  基准程序通过运行实际负载来反映计算机的性能
  最好的基准程序是用户实际使用的程序或典型的简单程序
基准程序的缺陷
  现象：基准程序的性能与某段短代码密切相关时，会被利用以得到不当的性能评测结果
  手段：硬件系统设计人员或编译器开发者针对这些代码片段进行特殊的优化，使得执行这段代码的速度非常快
    比如，Intel Pentium处理器运行SPECint时用了公司内部使用的特殊编译器，最后得到处理器的性能极高。
基准程序中最好包含编译器，避免编译器所产生的特殊作用!
Notes: So far, All we discussed is for the performance evaluation of one computer based on one program. But how to compare 2 computers? Can we use only one program for the comparison purpose? You might have already seen the importance of benchmarks.

## Slide 53: 作业 ：P24 6,7,8,9
一个公用的基准测试程序: SPEC
1988年，Sun, MIPS, HP, Apollo, DEC 5家公司联合提出了SPEC (Systems Performance Evaluation Committee) ，它给出了一组标准的测试程序、标准输入和测试报告。