## Slide 1: 第一讲 高级语言与机器语言涉及的运算及ALU 第二讲 定点数运算及其运算部件 第三讲 浮点数运算及其运算部件
第3章 运算方法和运算部件

## Slide 2: 第一讲：高级语言与机器语言涉及的运算及ALU
主 要 内 容
高级语言程序中涉及的运算（以C语言为例）
  整数算术运算、浮点数算术运算
  按位、逻辑、移位、位扩展和位截断
指令集中涉及到的运算（ 以MIPS为例 ）
  涉及到的定点数运算
    算术运算
      带符号整数运算：取负 / 符号扩展 / 加 / 减 / 乘 / 除 / 算术移位
      无符号整数运算：0扩展 / 加 / 减 / 乘 / 除
    逻辑运算
      逻辑操作：与 / 或 / 非 / …
      移位操作：逻辑左移 / 逻辑右移
  涉及到的浮点数运算：加、减、乘、除
基本运算部件ALU的设计

## Slide 3: C语言程序中涉及的运算
在C语言中除了基本的加、减、乘、除运算之外，还有以下几类运算
按位运算
  用途
    对位串实现“掩码”（mask）操作或相应的其他处理
    （主要用于对多媒体数据或状态/控制信息进行处理）
  操作
    按位或：“|”
    按位与：“&”
    按位取反：“~”
    按位异或：“^”
    问题：如何从16位采样数据y中提取高字节，并使低字节为0？
    可用“&”实现“掩码”操作：y & 0xFF00
    例如，当y=0x2C0B时，得到结果为：
    0x2C00

## Slide 4: C语言程序中涉及的运算（续）
逻辑运算
  用途
    用于关系表达式的运算
    例如，if （x>y and i<100）then ……中的“and”运算
  操作
    “‖”表示“OR”运算
    “&&”表示“AND”运算
    “!”表示“NOT”运算
  与按位运算的差别
    符号表示不同：& ~ && ；| ~ ‖； ……
    运算过程不同：按位 ~ 整体
    结果类型不同：位串 ~ 逻辑值

## Slide 5: C语言程序中涉及的运算（续）
移位运算
  用途
    提取部分信息
    扩大或缩小数值的2、4、8…2n倍
  操作
    左移：x<<k; 右移： x>>k
    不区分是逻辑移位还是算术移位，由x的类型确定
    。x为无符号数：逻辑左移、逻辑右移
      高（低）位移出，低（高）位补0，可能溢出！
      问题：何时可能发生溢出？如何判断溢出？
    若高位移出的是1，则左移时发生溢出
    。x为带符号整数：算术左移、算术右移
      左移：高位移出，低位补0。可能溢出！
    溢出判断：若移出的位不等于新的符号位，则溢出。
      右移：低位移出，高位补符号，可能发生有效数据丢失。

## Slide 6: C语言程序中涉及的运算（续）
位扩展和位截断运算
  在高级语言中没有专门的这类运算符
    不同类型数据间转换时可能会出现数据扩展或截断操作
    根据类型转换前后数据的长短确定是扩展还是截断
    扩展：短转长
    无符号数：0扩展，前面补0
    带符号整数：符号扩展，前面补符号
    截断：长转短
    强行将高位丢弃，故可能发生“溢出”
  例1（扩展操作）
  short si = -32768;
  unsigned short usi = si;
  int i = si;
  unsingned ui = usi ;
si = -32768 80 00
usi = 32768 80 00
i = -32768 FF FF 80 00
ui = 32768 00 00 80 00
例2 截断操作
int i = 32768;
short si = (short) i;
int j = si;
i和j是否相等？
i = 32768 00 00 80 00
si = -32768 80 00
j = -32768 FF FF 80 00
不相等！
原因：对i截断时发生了“溢出”，即：32768截断为16位数时，因其超出16位能表示的最大值，故无法截断为正确的16位数！
si, usi, i, ui的十进制和十六进制值分别是多少？
十进制 十六进制

## Slide 7: 如何实现高级语言源程序中的运算？
总结：C语言程序中的基本数据类型及其基本运算类型
  基本数据类型
    无符号整数、带符号整数、浮点数、位串、字符（串）
  基本运算类型
    算术、按位、逻辑、移位、扩展和截断、匹配
计算机如何实现高级语言程序中的运算？
  将各类表达式编译（转换）为指令序列
  计算机直接执行指令来完成运算
例：C语言赋值语句“f = (g+h) – (i+j);”中变量i、j、f、g、h由编译器分别分配给MIPS寄存器$t0~$t4，两个中间变量$t5~$t6。寄存器$t0~$t6的编号对应8~14，上述C语言语句对应的MIPS机器代码和汇编语言表示（#后为注释）如下：
000000 01011 01100 01101 00000 100000 add $t5, $t3, $t4 # g+h
000000 01000 01001 01110 00000 100000 add $t6, $t0, $t1 # i+j
000000 01101 01110 01010 00000 100010 sub $t2, $t5, $t6 # f =(g+h)–(i+j)
下面以MIPS为例，看指令中会提供哪些运算？能否完全支持高级语言需求？

## Slide 8: MIPS定点算术运算指令
Instruction Example Meaning Comments
add add $1,$2,$3 $1 = $2 + $3 3 operands; exception possible
subtract sub $1,$2,$3 $1 = $2 – $3 3 operands; exception possible
add immediate addi $1,$2,100 $1 = $2 + 100 + constant; exception possible
add unsigned addu $1,$2,$3 $1 = $2 + $3 3 operands; no exceptions
subtract unsigned subu $1,$2,$3 $1 = $2 – $3 3 operands; no exceptions
add imm. unsign. addiu $1,$2,100 $1 = $2 + 100 + constant; no exceptions
multiply mult $2,$3 Hi, Lo = $2 x $3 64-bit signed product
multiply unsigned multu$2,$3 Hi, Lo = $2 x $3 64-bit unsigned product
divide div $2,$3 Lo = $2 ÷ $3, Lo = quotient, Hi = remainder
Hi = $2 mod $3
divide unsigned divu $2,$3 Lo = $2 ÷ $3, Unsigned quotient & remainder
Hi = $2 mod $3
涉及到的操作数：32/16位 无符号数， 32/16位带符号数
涉及到的操作： （带符号数 / 无符号数）加 / 减 / 乘 / 除
Notes: We use black color to indicate the instructions that can be supported by ALU discussed in last lecture.
We use red color to indicate the instructions that cannot be supported by ALU discussed in last lecture and need new functions added to the ALU.
.

## Slide 9: MIPS 逻辑运算指令
涉及到的操作数：32/16位 逻辑数（位串）
涉及到的操作：按位与 / 按位或 / 按位或非 / 左移 / 右移
Notes: Logical instructions are bit wise.
There is only shift right arithmetic, but not shift left arithmetic.

## Slide 10: MIPS定点比较和分支指令
涉及到的操作数：32/16位 无符号数， 32/16位带符号数
涉及到的操作：大小比较和相等比较（有符号 / 无符号）
通过减法运算实现“比较”操作!
Notes: Here, we only list the true instructions which are implemented by hardware. Those pseudoinstructions are not listed such as
bge, bgeu
bgt, bgtu
ble, bleu
blt,bltu
----------------
beqz
bnez
What is the meaning of red colore?
What is the meaning of BLT? It should be BLTZ

## Slide 11: MIPS定点数据传送指令
涉及到的操作数： 32/16位带符号数（偏移量可以是负数）
涉及到的操作：加 / 减 / 符号扩展 / 0扩展
Notes: lhu:The 16-bit offset is sign extended and added to Reg.File[Rs] to form an effective address. A 16-bit half word is read from memory at the effective address, zero extended and loaded into Reg.File[Rt]. If the effective address is an odd number, an address error exception occurs.
lbu:The 16-bit offset is sign extended and added to Reg.File[Rs] to form an effective address. An 8-bit byte is read from memory at the effective address, zero extended and loaded into Reg.File[Rt].

## Slide 12: MIPS中的浮点算术运算指令
涉及到的浮点操作数： 32位单精度 / 64位双精度浮点数
涉及到的浮点操作：加 / 减 / 乘 / 除
MIPS提供专门的浮点数寄存器：
  32个32位单精度浮点数寄存器：$f0, $f1, ……, $f31
  连续两个寄存器（一偶一奇）存放一个双精度浮点数

## Slide 13: MIPS中的浮点数传送指令
涉及到的浮点操作数： 32位单精度浮点数
涉及到的浮点操作：传送操作（与定点传送一样）
还涉及到定点操作：加 / 减（用于地址运算）

## Slide 14: MIPS中的浮点数比较和分支指令
涉及到的浮点操作数： 32位单精度浮点数/64位双精度浮点数
涉及到的浮点操作：比较操作（用 减法来实现比较）
还涉及到的定点操作：加 / 减（用于地址运算）

## Slide 15: MIPS指令考察的结果
涉及到的操作数：
  无符号整数、带符号整数
  逻辑数（位串）
  浮点数
涉及到的运算
  定点数运算
    带符号整数运算：取负 / 符号扩展 / 加 / 减 / 乘 / 除 / 算术移位
    无符号数运算：0扩展 / 加 / 减 / 乘 / 除
  逻辑运算
    逻辑操作：与 / 或 / 非 / …
    移位操作：逻辑左移 / 逻辑右移
  浮点数运算：加、减、乘、除
实现MIPS定点和浮点运算指令的思路：
先实现一个能进行基本算术运算（加/减）和基本逻辑运算，并生成基本条件码（ZF/OF/CF/NF）的ALU，再由ALU和移位器实现乘、除、浮点运算器。
ALU是运算部件的核心！以下介绍ALU的实现。
完全能够支持高级语言对运算的需求！！
问题：
计算机硬件是如何实现各种运算功能的？

## Slide 16: ALU的功能说明
ALU Control Lines (ALUop) Function
  000 And
  001 Or
  010 Add
  110 Subtract
  111 Set-on-less-than
ALU
N
N
N
A
B
Result
Overflow
Zero
3
ALUop
CarryOut
ALU可进行基本的加/减算术运算和逻辑运算。其核心部件是加法器。
有关串行加法器和并行加法器的原理在数字逻辑电路课已讲过，在此仅简单回顾。
Notes: Now you remember what binary numbers are, let’s design an Arithmetic Logic Unit that can perform bitwise AND, bitwise OR, binary add, binary subtract, and “set-on-less-than.”
The type of operation the ALU perform will be selected by the ALUop bits.
The ALU I am going to show you in class is 4 bits wide (N = 4).
I will show you how to implement all these operations except the last one, which is left as your homework assignment.

## Slide 17: 回顾：1.串行进位加法器
假定与/或门延迟为1ty，异或门3ty，则 “进位”与“和”的延迟为多少？
串行加法器的缺点：
进位按串行方式传递，速度慢！
问题：n位串行加法器从C0到Cn的延迟时间为多少？
最后一位和数的延迟时间为多少？
2(n-1)+3=2n+1级门延迟！
2n级门延迟！
Carryout延迟为2ty
FA
FA
FA
n位串行(行波)加法器：
C0
Cn
Cn-1的延迟
最后一个异或门
FA
全加器符号：
A B
CarryIn
CarryOut
Sum
两个逻辑电路就构成了全加器
Sum延迟为6ty
Notes: ty：平均传输延迟时间

## Slide 18: 回顾：2. 并行进位加法器（CLA加法器）
为什么用先行进位方式？
串行进位加法器采用串行逐级传递进位，电路延迟与位数成正比关系。
因此，现代计算机采用一种先行进位(Carry look ahead)方式。
如何产生先行进位？
定义辅助函数：Gi=AiBi…进位生成函数
Pi=Ai+Bi…进位传递函数（或 Pi=Ai⊕Bi ）
通常把实现上述逻辑的电路称为进位生成/传递部件
全加逻辑方程：Si=Pi⊕Ci (仅Pi=Ai⊕Bi ) Ci+1=Gi+PiCi (i=0,1,…n)
设n=4,则：C1=G0+P0C0
C2=G1+P1C1=G1+P1G0+P1P0C0
C3=G2+P2C2=G2+P2G1+P2P1G0+P2P1P0C0
C4=G3+P3C3=G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1G0+P3P2P1P0C0
由上式可知:各进位之间无等待，相互独立并同时产生。
通常把实现上述逻辑的电路称为4位CLA部件
由此，根据Si=Pi⊕Ci ，可并行求出各位和。
通常把实现Si=Pi⊕Ci的电路称为求和部件
CLA加法器由“进位生成/传递部件”、“CLA部件”和“求和部件”构成。

## Slide 19: 回顾： （1）全先行进位加法器
进位生成/传递部件
A7
A0
B7
B0
P7
P1
P0
G7
G1
G0
8位 CLA部件
C0
求和部件
P7
P1
P0
C0
C1
C7
C8
S7
S0
S1
1ty (或3ty)
2ty
3ty
和的总延迟多少？进位C8的延迟多少？
和的总延迟：3+2+3=8ty；进位C8的延迟：1+2=3ty或3+2=5ty
Pi=Ai+Bi------1ty
Pi=Ai⊕Bi ----3ty
8位全先行进位加法器
Notes: 求和部件的输入Pi只能使用逻辑Pi=Ai⊕Bi ，因为用Pi=Ai+Bi就不能满足逻辑关系Si=Pi⊕Ci，因此和的总延迟就不是1+2+3=6ty，而是3+2+3=8ty。

## Slide 20: 回顾：（2）局部先行进位加法器
问题：所有和数产生的延迟为多少？
也称为单级先行进位加法器
3+2+2+5=12ty
实现一个全先行进位加法器的成本太高
我们可以想象一下，32位加法器的最高位进位C32的逻辑表达式的长度？
较好的实现方法是用多个位数较少的n位全先行进位加法器进行串联
例如，连接4个8位先行进位加法器，形成一个32位局部先行进位加法器
Notes: “所有和数产生的延迟”其实就是最高的8位和的延迟，它包括：C8产生的延迟为3ty，从C8到C16延迟为2ty（不需要考虑进位生成/传递部件的1ty，因为C8产生的延迟大于1ty），从C16到C24延迟2ty，从C24到和[31:24]延迟5ty（CLA部件2ty+求和部件3ty）

## Slide 21: 回顾（3）多级先行进位加法器
多级先行进位加法器
  单级(局部)先行进位加法器的进位生成方式：
  “组内并行、组间串行”
  单级先行进位加法器虽然比行波加法器延迟时间短，但高位组进位依赖低位组进位，故仍有较长的时间延迟
  通过引入组进位生成/传递函数实现“组内并行、组间并行”进位方式
  设n=4,则：C1=G0+P0C0
C2=G1+P1C1=G1+P1G0+P1P0C0
C3=G2+P2C2=G2+P2G1+P2P1G0+P2P1P0C0
C4=G3+P3C3=G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1G0+P3P2P1P0C0
设 G3*=G3+P3C3=G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1G0
P3*=P3P2P1P0
则 组进位C4 =G3*+P3*C0。
把实现上述逻辑的电路称为4位BCLA部件。

## Slide 22
关键路径长度为多少？
最终进位的延迟为多少？
4位成组先行进位部件（4位BCLA部件）
4位CLA加法器
4位CLA加法器
4位CLA加法器
4位CLA加法器
例如，16位两级先行进位加法器的构成
5+2+3 = 10ty
3+2=5ty
C0
C16
…
…
…
…
Notes: 关键路径长度=5+2+3的说明：（参见P19中图“8位全先行进位加法器”)第1个5ty=“4位CLA加法器”中的进位生成/传递部件3ty和CLA的2ty；第2个2ty是“4位BCLA部件”产生的；第3个3ty是“4位CLA加法器”的“求和部件”产生的。

## Slide 23: 4-bit ALU
1-bit基本 ALU
A
B
FA
CarryOut
MUX
CarryIn
Result
A0
B0
1-bit
ALU
Result0
CarryIn0
CarryOut0
A1
B1
1-bit
ALU
Result1
CarryIn1
CarryOut1
A2
B2
1-bit
ALU
Result2
CarryIn2
CarryOut2
A3
B3
1-bit
ALU
Result3
CarryIn3
CarryOut3
MUX是什么？
关键路径延迟长，速度慢！
2
ALUop
通过MUX可以实现与、或和加的操作，其他运算操作也可以通过增加逻辑电路来实现。
4-bit串行 ALU
改进：使用并行加法器来构建ALU
Notes: Now that I have shown you how to build a 1-bit full adder, we have all the major components needed for this 1-bit ALU.
In order to build a 4-bit ALU, we simply connect four 1-bit ALUs in series to feed the CarryOut of one ALU to the CarryIn of the next ALU.
Even though I called this an ALU, I actually lied a little. There is something missing about this ALU. This ALU can NOT perform the subtract operation.
Let’s see how can we fix this problem.

## Slide 24: 第一讲小结
高级语言程序中涉及的运算（C语言为例）
  整数算术运算、浮点数算术运算
  按位、逻辑、移位、位扩展和位截断
指令集中与运算相关的指令（MIPS为例）
  涉及到的定点数运算
    算术运算
      带符号整数：取负、符号扩展、加、减、乘、除、算术移位
      无符号数：0扩展、加、减、乘、除
    逻辑运算
      逻辑操作：与、或、非…
      移位操作：逻辑左移、逻辑右移
  涉及到的浮点数运算：加、减、乘、除
基本运算部件ALU的设计
  全加器、串行加法器、先行进位加法器
  串行ALU、先行进位ALU（单级/多级）
定点运算:
无符号数
按位逻辑运算
逻辑移位运算
位扩展和截断运算
加/减/乘/除运算
带符号整数
算术移位运算
扩展运算和截断运算
补码加/减/乘/除运算
浮点运算:
原码加/减/乘/除运算
移码加/减运算
下一讲开始介绍上述这些运算算法及其运算电路
需求转换
需求转换
CPU中需提供哪些运算？Why？

## Slide 25: 第二讲：定点数运算及运算部件
主 要 内 容
加/减运算及其运算部件
  补码 / 原码 / 移码 加减运算
乘法运算及其运算部件
  原码 / 补码 乘法运算
  快速乘法器（自学）
除法运算及其运算部件(自学)
  原码 / 补码 除法运算
  快速除法器
定点运算器

## Slide 26: n位整数加/减运算器
先看一个C程序段：
int x=9, y=-6, z1, z2;
z1=x+y;
z2=x-y;
问题：上述程序段中，x和y的机器数是什么？z1和z2的机器数是
什么？
回答：x的机器数为[x]补， y的机器数为[y]补 ;
z1的机器数为[x+y]补 ;
z2的机器数为[x-y]补 。
因此，计算机中需要有一个电路，能够实现以下功能：
已知 [x]补 和 [y]补 ，计算[x+y]补 和 [x-y]补 。
根据补码定义，有如下公式：
[x+y]补 =2n+x+y= 2n+x+2n+y= [x]补+[y]补 (mod 2n )
[x-y]补=2n+x-y= 2n+x+2n-y= [x]补+[-y]补 (mod 2n )

## Slide 27
当Sub为0时，做加法
当Sub为1时，做减法
补码加减运算公式
  [A+B]补 = [A]补 + [B] 补 ( mod 2n )
  [A–B]补 = [A]补 + [–B] 补 ( mod 2n )
  实现减法的主要工作在于：求[–B] 补
问题：如何求[–B]补？
[–B]补=[B]补+1
Sum
加法器
n
n
n
A
Cin
Cout
n
B
n
0
1
MUX
Sub
B
加/减运算电路
B＇
这个过程称为求补
这是一个最基本的加法器，因为只有n位，所以是一种模2n运算系统！
当加/减运算电路的结果超出表示范围，即发生溢出时，结果就是错误的。
为此就引出了带标志位的加/减运算电路

## Slide 28
在整数加/减运算部件基础上，加上寄存器、移位器以及控制逻辑，就可实现ALU、乘/除运算以及浮点运算。
在加/减运算电路上需增加一些标志信息输出，就可以完成：
  无符号整数加、无符号整数减、带符号整数加、带符号整数减
程序中经常需要比较大小，通过（在加法器中）做减法来实现，需要使用标志信息来判断大小。
Sum
加法器
n
n
n
A
ZF
Cin
Cout
n
B
n
0
1
MUX
Sub
B
OF
整数加/减运算部件（含标志位）
SF
CF
B＇
无符号整数和带符号整数的加、减运算电路完全一样，这个运算电路称为整数加/减运算部件。
带标志位的加/减运算电路

## Slide 29: n位加法器的标志信息的产生
溢出标志OF：OF=CnCn-1
符号标志SF：SF=Fn-1
零标志ZF：ZF=1当且仅当F=0；
进位/借位标志CF：CF=CoutSUB或CF=CoutCin
加法时为Cout，减法为Cout取反
Notes: Besides detecting overflow, our ALU also needs to indicate if the result is zero.
This is easy to do. All we need is a BIG NOR gate.
Then if any of the Result bit is not zero, then the output of the NOR gate will be low.
The only time the output of the NOR gate is high is when all the result bits are zeroes.
Supplement: why do we need to check if the result is zero? For instructions such as bne, beq, slt, …

## Slide 30: 所有运算电路的核心
Sum
加法器
n
n
n
A
ZF
Cin
Cout
n
B
n
0
1
多路选择器
Sub
B
OF
加/减运算部件
CF
SF
当Sub为1时，做减法
当Sub为0时，做加法
重要认识1：计算机中所有算术运算都基于加法器实现！
重要认识3：加法器不判定对错，总是取低n位作为结果，并生成标志信息。
溢出标志
零标志
符号标志
进/借位标志
重要认识2：加法器本身不知道所运算的是带符号数还是无符号数。

## Slide 31: 条件标志位（条件码CC）的保存
零标志ZF、溢出标志OF、进/借位标志CF、符号标志SF 称为条件标志。
条件标志（Flag）在运算电路中产生，被记录到专门的寄存器中
存放标志的寄存器通常称为程序/状态字寄存器或标志寄存器。每个标志对应标志寄存器中的一个标志位。 如，IA-32中的EFLAGS寄存器
Sum
加法器
n
n
n
A
ZF
Cin
Cout
n
B
n
0
1
Mux
Sel
Sub
B
OF
整数加/减运算部件
SF
CF
B＇
问题：为什么要生成并保存条件标志？
为了在分支指令（条件转移指令）中被用作是否转移执行的条件！
if (i>j) {
…
}
Notes: Besides detecting overflow, our ALU also needs to indicate if the result is zero.
This is easy to do. All we need is a BIG NOR gate.
Then if any of the Result bit is not zero, then the output of the NOR gate will be low.
The only time the output of the NOR gate is high is when all the result bits are zeroes.
Supplement: why do we need to check if the result is zero? For instructions such as bne, beq, slt, …

## Slide 32: 算术逻辑部件（ALU）
进行基本算术运算与逻辑运算
  无符号整数加、减
  带符号整数加、减
  与、或、非、异或等逻辑运算
核心电路是整数加/减运算部件
有一个操作控制端（ALUop），用来决定ALU所执行的处理功能。ALUop的位数k决定了操作的种类数
例如，当位数k为3时，ALU最多有23=8种操作。
ALUop Result ALUop Result ALUop Result ALUop Result
0 0 0 A加B 0 1 0 A与B 1 0 0 A取反 1 1 0 A
0 0 1 A减B 0 1 1 A或B 1 0 1 AB 1 1 1 未用
例如：
Notes: Besides detecting overflow, our ALU also needs to indicate if the result is zero.
This is easy to do. All we need is a BIG NOR gate.
Then if any of the Result bit is not zero, then the output of the NOR gate will be low.
The only time the output of the NOR gate is high is when all the result bits are zeroes.
+1 = 43 min. (Y:23)
Supplement: why do we need to check if the result is zero? For instructions such as bne, beq, slt, …

## Slide 33: 回顾：认识计算机中最基本的部件
CPU：中央处理器；PC：程序计数器；MAR：存储器地址寄存器
ALU：算术逻辑部件；IR：指令寄存器；MDR：存储器数据寄存器
GPRs：通用寄存器组（由若干通用寄存器组成）
控制器
CPU
PC
输入
设备
输出
设备
MAR
MDR
ALU
标
志
寄
存
器
IR
地址
数据
控制
GPRs
0
1
2
3
存储器
0
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 34
补码加/减运算-直接用整数加减部件实现
7+ 6 =
1
0
0
0
+
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
+
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
X
√
OF=0
OF=1
-3 + 5 =
2
补码整数加/减法举例—位数n=4
发生溢出时会出现以下两个现象:
(1) 最高位和次高位的进位不同
则对应的溢出判断条件分别为：
OF=CnCn-1
OF=Xn-1Yn-1Fn-1+Xn-1Yn-1Fn-1
或
(2) 和的符号位和加数的符号位不同
-7- 6 =-7+(-6)=
0
1
1
1
+
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
+
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
X
√
OF=0
OF=1
-3 - 5 = - 3 + (- 5) =
3
-8
-3

## Slide 35
原码加/减运算
用于浮点数尾数运算
符号位和数值部分分开处理
仅对数值部分进行加减运算，符号位起判断和控制作用
规则如下：
  比较两数符号，对加法执行“同号求和，异号求差”，对减法执行“异号求和，同号求差”。
  求和：数值位相加，和的符号取被加数（或被减数）的符号。若最高位产生进位，则结果溢出。
  求差：加数（或减数）求补后与被加数（被减数）相加。
    最高位产生进位(Cout=1)则无借位(CF=0)，表示够减结果为正，该结果即为“差”的数值位的原码。
    最高位无进位(Cout=0)则CF=1，结果为负，它是“差”的数值位的补码形式，需对结果求补，还原为原码形式的数值位。
    差的符号位：对于a)情况，符号位取被加数（被减数）的符号； 对于b)情况，符号位为被加数（被减数）的符号取反。
Notes: 求差的情况分析：由于使用的是补码加法器（补码的变减为加规则），CF=CoutSUB，即有a）进位Cout=1表示无借位CF=0“够减”，结果就是“差”的数值部分；b）进位Cout=0表示有借位CF=1“不够减”，即小数减大数，结果为负，负数的补码形式求补后得到原码形式。

## Slide 36: 原码加/减运算举例
例1：已知 [X]原 = 1.0011，[Y]原 = 1.1010，要求计算[X+Y]原
解：由原码加减运算规则知：同号相加，则求和，和的符号同被加数符号。
所以：和的数值位为：0011 + 1010 = 1101 （ALU中无符号数相加）
和的符号位为：1
[X+Y]原 = 1.1101
例2 ：已知 [X]原 = 1.0011，[Y]原 = 1.1010，要求计算[X–Y]原
解：由原码加减运算规则知：同号相减，则求差（补码减法）
差的数值位为：0011+(1010)求补 = 0011 + 0110 = 1001
最高数值位没有产生进位，表明加法结果为负，需对1001求补，还
原为绝对值形式的数值位。即：(1001)求补= 0111
差的符号位为[X]原的符号位取反，即：0
[X–Y]原 = 0.0111
思考题：如何设计一个基于加法器的原码加/减法器？
求和：直接加，若有进位则溢出，符号同被
求差：两数相减，不会溢出，符号分情况

## Slide 37: 移码加/减运算
应用：用于浮点数的阶码运算
符号位和数值部分可以一起处理
如果用n位的ALU对两个移码表示的数进行加/减运算：
[E1]移+[E2]移=2n-1+E1+2n-1+E2=2n+E1+E2=[E1+E2]补 （mod 2n）
[E1]移–[E2]移=[E1]移+[–[E2]移]补=2n-1+E1+2n–[E2]移
=2n-1+E1+2n–2n-1–E2
= 2n+E1–E2 = [E1–E2]补 （mod 2n）
得出：移码的和/差等于和/差的补码！
由此可得以下运算规则（只针对标准移码）
  ① 加法：直接将[E1]移和[E2]移进行模2n加，然后对结果的符号取反。
  ② 减法：先将减数[E2]移求补（各位取反，末位加1），然后再与被减数 [E1]移进行模2n相加，最后对结果的符号取反。
  ③ 溢出判断：进行模2n相加时，如果两个加数的符号相同，并且与和数的符号也相同，则发生溢出。(因为和是补码，加数是移码)
由补码和标准移码的关系可得正确的移码：符号位相反、数值位相同。
Notes: 溢出判断的依据：移码相加后得到的是和的补码，补码的符号位与移码相反，故说明结果的符号与参加运算的两个数符号相反，即发生了溢出。

## Slide 38: 移码加/减运算举例—n=4
例1： 用四位移码计算“–7+（– 6）”和“–3 + 6”的值。
解：[–7]移 = 0001 [– 6]移= 0010 [–3]移= 0101 [6]移= 1110
[–7]移 + [–6]移 = 0001 + 0010 = 0011 （两个加数与结果符号都为0，溢出）
[–3]移 + [6]移 = 0101 + 1110 = 0011， 符号取反后为 1011，其真值为+3
问题：[–7+(–6)]移=? [–3+(6)]移 =？
例2： 用四位移码计算“–7 –（– 6）”和“–3 – 5”的值。
解：[–7]移 = 0001 [– 6]移= 0010 [–3]移= 0101 [5]移= 1101
[–7]移 – [–6]移 = 0001 + 1110 = 1111， 符号取反后为 0111，其真值为–1。
[–3]移 – [5]移 = 0101 + 0011 = 1000，符号取反后为 0000，其真值为– 8。
思考题：如何设计一个基于加法器的移码加/减法器？
在补码加/减法器结果的最高位（MSB）加一个反相器！
出错！

## Slide 39: 无符号数的乘法运算
手算过程:（以两个四位数乘法为例）
被乘数 1000
乘数 x 1001
1000
0000
0000
1000
乘积 0.1001000
假定：[X]原=x0.x1xn，[Y]原=y0.y1yn ，求[x×Y]原
数值部分 z1z2n = (0.x1xn ) × (0. y1yn)
由于小数点位置可以约定，整数乘法与小数乘法原理相同
X× y4× 2-4
X× y3× 2-3
X× y2× 2-2
X× y1× 2-1
4
X×Y=  (X× yi×2-i)
i=1
整个运算过程中用到两种操作：左移，加法
因此，可用ALU和移位器来实现乘法运算
Notes: We begin with the basics of multiplication.
We then follow 3 generations of multiply hardware and algorithm which help us gain a better understanding of multiplication.

## Slide 40
手工乘法的特点：
  每步计算：X×yi，若yi = 0，则得0；若yi = 1，则得X
  把①求得的各项结果X× yi 逐次左移，可表示为X× yi×2-i
  对②的各项结果求和，即  (X× yi×2-i)，这就是两个无符号数的乘积
计算机内部稍作以下改进：
  每次得X×yi后，与前面所得结果累加，得到Pi，称之为部分积。 因为不是到最后才求和，减少了保存各次相乘结果X×yi的开销。
  每次得X×yi后，不是左移与前次部分积Pi相加，而是将部分积Pi右移后与X×yi相加。因为每次加法运算只在部分积中高n位进行，故用n位加法器可实现二个n位数相乘。
  对乘数中为“1”的位执行加法和右移，对为“0”的位只执行右移，而不执行加法运算。
Notes: We begin with the basics of multiplication.
We then follow 3 generations of multiply hardware and algorithm which help us gain a better understanding of multiplication.

## Slide 41: 无符号乘法运算的算法推导
上述思想可写成如下数学推导过程：
X×Y = X × ( 0.y1 y2… yn )
= X×y1×2-1 +X×y2×2-2 +…… +X×yn-1×2-(n-1) +X×yn×2-n
= 2-n ×X×yn+ 2-(n-1) × X×yn-1 +…… + 2-2×X×y2 + 2-1×X×y1
=2-1 ( 2-1 (2-1…2-1 (2-1 (0 + X×yn) + X×yn-1) +…… + X×y2 ) + X×y1)
n个2-1
上述推导过程具有明显的递归性质，因此，无符号数乘法过程可归结为循环计算下列算式的过程：设P0 = 0，每步的乘积为：
  P1 = 2-1 (P0+ X × yn)
  P2 = 2-1 (P1+ X × yn-1)
  …… ……
  Pn = 2-1 (Pn-1+ X × y1)
其递推公式为：Pi+1 = 2-1 (Pi + X×yn-i) ( i = 0, 1, 2, 3, … , n-1 )
最终乘积Pn = X×Y
迭代过程从乘数最低位yn和P0=0开始，经n次“判断–加法–右移”循环，直到求出Pn为止。

## Slide 42
“写使能”控制信号
控制逻辑
“右移”控制信号
32位 ALU
被乘数寄存器X
乘积寄存器P
32
64 位
32
32
32
“加”控制信号
计数器Cn
时钟
C
乘数寄存器Y
32位乘法运算的硬件实现
被乘数寄存器X：存放被乘数
乘积寄存器P：开始置初始部分积P0 = 0；结束时，存放的是64位乘积的高32位
乘数寄存器Y：开始时置乘数；最后存64位乘积的低32位。
进位触发器C：保存加法器的进位信号，右移时移入乘积寄存器P。
循环次数计数器Cn：存放循环次数。初值32，每循环一次，Cn减1，Cn=0时结束
ALU：乘法核心部件。在控制逻辑控制下，对P和X的内容“加”，在“写使能”控制下运算结果被送回P，进位位在C中
每次循环都要对进位位C、乘积寄存器P和乘数寄存器Y实现同步“逻辑右移”
Yn
Yn送控制逻辑确定+X

## Slide 43: 无符号整数乘法运算举例--n=4
设x=1110 y=1101，计算z=x*y。x、y和z都是无符号数。
应用递推公式： Pi=2-1(x*yi+ Pi-1)
C 乘积P 乘数R
0 0000 1101
+ 1110
0 1110 1101
0 0111 0110
0 0011 1011
+ 1110
1 0001 1011
0 1000 1101
+ 1110
1 0110 1101
0 1011 0110
部分积（乘积P）初始为0。
相加时最高位的进位保留到C中。
右移时进位C、部分积P和剩余乘数R一起联合逻辑右移。
验证：x=14, y=13, z=x*y=182
当z取4位时，会发生溢出，因为高4位不为全0！

## Slide 44: 原码乘法算法
用于浮点数尾数乘法运算
符号与数值分开处理：积符由异或得到，数值用无符号乘法运算
例：设[x]原=0.1110 ，[y]原=1.1101，计算 [x×y]原
解：数值部分用无符号数乘法算法计算：1110×1101= 1011 0110
符号位：0  1=1，所以： [x×y]原=1. 10110110
原码一位乘法：每次只取乘数的一位判断，需n次循环，速度慢。
原码两位乘法：每次取乘数两位判断，只需n/2次循环，快一倍。

## Slide 45: MIPS中整数的乘、除运算处理
指令: mult ，multu；div ，divu
MIPS中有一对32位寄存器Hi 与 Lo
乘法和除法运算的硬件相同：
  仅需做加、减和64位寄存器的左/右移位
  Hi和Lo结合起来实现64位寄存器
    乘法： Hi中存放高32位积， Lo中存放低32位积
    除法：Hi中存放余数， Lo中存放 商
mflo/mfhi指令用来把Lo/Hi中的32位数据取到通用寄存器
两种乘法指令都忽略overflow, 而由软件自行处理溢出
  软件通过mfhi指令取出Hi寄存器来判断是否溢出
  溢出判断规则： Hi中为以下数值时不溢出，否则溢出
    无符号数乘指令（multu）时：全0
    带符号数乘（mult ）时： Lo中的符号
MIPS指令不处理“除数为0”，由软件自行处理
问题：如何判断溢出？

## Slide 46: 定点运算部件
综合考虑各类定点运算算法后，发现：
  所有运算都可通过“加”和“移位”操作实现
  以一个或多个ALU（或加法器）为核心，加上移位器和存放中间临时结果的若干寄存器，在相应控制逻辑的控制下，可以实现各种运算。
运算部件通常指ALU、移位器、寄存器组，加上用于数据选择的多路选择器和实现数据传送的总线等构成的一个运算数据通路。
  可用专门运算器芯片实现（如：4位运算器芯片AM2901）
  用多个芯片级联实现更长字长运算（如4个AM2901构成16位运算器）
  现代计算机把运算部件和控制器都做在CPU中，为实现高级流水线，CPU中有多个运算部件，通常称为“功能部件”或“执行部件”。
“运算器（Operate Unit）”、“运算部件（Operate Unit）”、“功能部件（Function Unit）”、“执行部件（Execution Unit）”和“数据通路（DataPath）”的含义基本上一样，只是强调的侧重点不同。

## Slide 47: 第二讲小结
逻辑运算、移位运算、扩展运算等电路简单，主要考虑算术运算
定点运算涉及的对象
  无符号数；带符号整数(补码)；原码小数；移码整数
定点运算：(ALU实现基本算术和逻辑运算，ALU+移位器实现其他运算)
    补码加/减：符号位和数值位一起运算，减法用加法实现。同号相加时可能溢出
    原码加/减：符号位和数值位分开运算，用于浮点数尾数加/减运算
    移码加减：移码的和、差等于和、差的补码，用于浮点数阶码加/减运算
  乘法运算：
    无符号数乘法：“加”+“右移”
    原码（一位/两位）乘法：符号和数值分开运算，数值部分用无符号数乘法实现，用于浮点数尾数乘法运算。
定点运算部件：ALU、GRS、MUX、Shifter、Q寄存器等,CU控制执行

## Slide 48
第三讲：浮点数运算
主 要 内 容
浮点数加减运算
浮点数乘除运算
浮点数运算的精度问题

## Slide 49: 浮点数运算及结果
设两个规格化浮点数分别为 x=Mx . 2Ex y=My.2Ey ,则：
x+y =(Mx + My.2-(Ex-Ey)). 2Ex (假设Ex>=Ey )
x*y =(Mx * My).2Ex+Ey
x/y =(Mx / My).2Ex-Ey
上述运算结果可能出现以下几种情况：
阶码上溢：一个正指数超过了最大允许值 =〉+∞/-∞/溢出
阶码下溢：一个负指数超过了最小允许值 =〉+0/-0
尾数溢出：最高有效位有进位 =〉右规
非规格化尾数：数值部分高位为0 =〉左规
右规或对阶时，右段有效位丢失 =〉尾数舍入
附加位：在对阶和尾数右规时，需要对尾数进行右移，为保证精度，将移出的低位暂时保留下来，参加中间过程的处理，最后才将其进行舍入。
IEEE754 SP最大指数为多少？
127！
SP最小指数为多少？
-126！
运算过程中添加附加位
尾数溢出，结果不一定溢出
1.5+1.5=？
1.5-1.0=？
Notes: IEEE754 SP的最大指数128（全1）被用来表示特殊数据了，所以阶码上溢是指大于127，不是大于128
IEEE754 SP的最小指数-127（全0）被用来表示特殊数了，所以阶码小于-126就是下溢。

## Slide 50
浮点数加/减运算
十进制科学计数法的加法例子
  0.123 × 105 + 0. 560 ×102
其计算过程为：
  0.123 ×105 + 0.560 ×102 = 0.123 ×105 + 0.000560 ×105
  =(0.123 + 0.00056) ×105 = 0.12356 ×105
  =0.124 ×105
“对阶”操作：目的是使两数阶码相等
  原则：小阶向大阶看齐
  方法：阶小的那个数的尾数右移，右移位数等于两个阶码差的绝对值
  IEEE 754尾数右移时，要将隐含的“1”移到小数部分，高位补0，移出的低位保留到特定的“附加位”上
进行尾数加减运算前，必须“对阶”！
最后还要考虑舍入
计算机内部的二进制运算也一样！

## Slide 51: 浮点数加/减运算-对阶
通过计算[E]补来判断两数的阶差，对于标准移码有：
[E]补= [Ex–Ey]补=[Ex]移 –[Ey]移= [Ex]移 + [–[Ey]移]补
问题2：当E为何值时无法根据[E]补来判断阶差？
问题1：如何对阶？
溢出时！
例如，4位移码，Ex=7，Ey=-7，则[E]补=1111+1111
问题3：对IEEE754 SP格式来说， |E|大于多少时，结果就等于阶大的那个数（即小数被大数吃掉） ？
1.xx…x → 0.00…01xx…x(SP的尾数长23位，右移24位后，尾数变为0)
24
标准移码 [Ex]移 [–[Ey]移]补
=1110，E<0,错！
对于IEEE754的移码此关系成立吗？
IEEE754 SP格式的偏置常数是127，则有：
[E]补= 28+Ex–Ey=28+127+Ex– (127+Ey)
= 28 + [Ex]移 – [Ey]移 = [Ex]移+[–[Ey]移]补
仍然成立！
Notes: 4位标准移码：7的移码=1111，-7的移码=0001，-7的移码求补=1111

## Slide 52: 浮点数加减法基本要点
假定：Mx、My分别是X和Y的尾数， Ex和Ey 分别是X和Y的阶码
(1) 求阶差：∆E=Ey – Ex (假定Ey > Ex，则结果的阶码为Ey)
(2) 对阶：将Mx右移∆E位，尾数变为 Mx*2Ex-Ey（保留右移部分：附加位）
(3) 尾数加减： Mx*2Ex-Ey ± My
(4) 规格化：
当尾数高位为0，则需左规：尾数左移一次，阶码减1，直到MSB为1
每次阶码减1后要判断阶码是否下溢
当尾数最高位有进位，需右规：尾数右移一位，阶码加1，直到MSB为1
每次阶码加1后要判断阶码是否上溢
如果尾数比规定位数长，则需考虑舍入（有多种舍入方式）
若运算结果尾数是0，则需要将阶码也置0。为什么？
阶码溢出异常处理：阶码上溢，则结果溢出；阶码下溢，则结果为0
尾数为0说明结果应该为0（阶码和尾数为全0）。
注意：需要让隐含的位参加运算

## Slide 53: 浮点数加法运算举例
用二进制形式手工计算 0.5 +(– 0.4375)
对 阶: -1.110B x 2-2 → -0.111B x 2-1
加 减: 1.000B x 2-1 +( -0.111B x 2-1 ) = 0.001B x 2-1
规格化: 0.001B x 2-1 → 1.000B x 2–4
解：0.5 = 1.000B x 2-1， - 0.4375 = -1.110B x 2-2
结果为： 1.000B x 2–4 = 0.0001000B = 1/16 = 0.0625

## Slide 54: 计算机内部执行浮点数加减运算须解决的问题
(1) 如何表示？
(2) 如何判断两阶码的大小？
(3) 对阶时尾数右移隐含位1如何处理？
(4) 如何进行尾数加减？
(5) 何时需要规格化，如何规格化？
用IEEE754标准！
右移到数值部分，高位补0，低位部分移出到附加位，附加位包括保护位、舍入位和粘位，共3位。
隐藏位还原后，按原码进行加减运算，附加位一起运算。
±1x .xx……x 形式时，则右规: 尾数右移1位, 阶码加1
问题：右规时最多只需移几位？
± 0.0…01x…x 形式时，则左规: 尾数左移k位, 阶码减k
只需移1位
(6) 如何舍入？
(7) 如何判断溢出？
最终须把附加位去掉，此时需考虑舍入。
若阶码为全1，则上溢；若阶码为全0，则下溢
求[ΔE]补

## Slide 55: IEEE 754 浮点数加法运算举例
已知x=0.5, y=-0.4375, 求x+y=? (用IEEE754标准单精度格式计算)
解: x=0.5=1/2=(0.100...0)2=(1.00...0)2x2-1
y=-0.4325=(-0.01110...0)2=(-1.110..0)2x2-2
[x]浮=0 01111110,00…0 [y]浮=1 01111101,110…0
对阶: [ΔE]补=0111 1110 + 1000 0011=0000 0001，ΔE=1
故对y进行对阶：[y]浮=1 0111 1110 1110…0 (高位补隐藏位1)
尾数相加：01.0000...0 + (10.1110...0) = 00.00100…0
(原码加法，最左边一位为符号位，符号位单独处理)
需左规： +(0.00100…0)2x2-1=+(1.00…0)2x2-4
阶码减3，实际上是加了三次11111111
移码运算：01111110+11111111+11111111+11111111=01111011
[x+y]浮=0 0111 1011 00…0
x+y=(1.0)2x2-4=1/16=0.0625
问题：尾数加法器最多需要多少位？
1+23+3=27位
求补
Notes: 因为[Z-1]移=127+Z-1=Z移-1=Z移+[-1]补，[-1]补就是11111111。

## Slide 56: 尾数的舍入处理
尾数右移时保留了附加位，并参加运算过程，但最终需要把附加位去掉。
IEEE 754提供了四种舍入方式
(1) 就近舍入：舍入为最近可表示的数
若为非中间值:LSB后1位 0舍1入
若为中间值:强迫结果为偶数, LSB
例：1.1101110 → 1.1110
1.1101011 → 1.1101
1.1101101 → 1.1110 （1.1101+0.0001）
1.1111100 → 10.0000
(2) 朝+∞方向舍入:舍入为右边最近可表示数 (正向舍入)
例：-1.1101101 →-1.1101 ； 1.1101101 →1.1110
(3) 朝-∞方向舍入:舍入为左边最近可表示数 (负向舍入)
例：-1.1101101 →-1.1110 ； 1.1101101 →1.1101
(4) 朝0方向舍入：直接截取所需位，后面的位丢弃。这种方法最简单
例如，3位附加位为
001：舍
010：舍
011：舍
100：(中间值)
101：入
110：入
111：入
0,直接截断
1,LSB加1

## Slide 57: 浮点数加减的溢出判断
以下两种情况下，可能会导致阶码溢出
  左规（阶码 减1）时
    左规时：先判断阶码是否为全0，若是，则直接置阶码下溢；否则，阶码减1后判断阶码是否为全0，若是，则阶码下溢。
  右规（阶码 加1）时
    右规时：先判断阶码是否为全1，若是，则直接置阶码上溢；否则，阶码加1后判断阶码是否为全1，若是，则阶码上溢。
问题：机器内部如何减1？
+[-1]补 = + 11…1
因为[Z-1]移=127+Z-1=Z移-1=Z移+[-1]补
[-1]补就是11111111。
所以[Z-1]移=Z移+255

## Slide 58: 浮点数乘/除法基本要点
浮点数乘法：x*y =(Mx * My) ×2 Ex+Ey=Mb×2Eb
浮点数除法：x/y =(Mx / My) ×2 Ex-Ey=Mb×2Eb
浮点数乘 / 除法步骤
求阶： Ex + Ey + 127
尾数相乘除： Mx *或/ My （两个形为1.xxx的数相乘/除）
(3) 两数符号相同，结果为正；两数符号相异，结果为负；
(4) 当尾数高位为0，需左规；当尾数最高位有进位，需右规。
浮点数尾数采用原码乘/除运算。
问题1：乘法运算结果最多左规几次？最多右规几次？
不需左规！最多右规1次！
问题2：除法呢？
最多左规1次！不需右规！
(5) 如果尾数比规定的长，则需考虑舍入。
若尾数是0，则需要将阶码也置0。
阶码溢出判断
处理方法与加减法相同

## Slide 59: 浮点乘除的溢出判断
例：若Eb = 0000 0001，则左规一次后，结果的阶码 Eb = ?
解：Eb = Eb+[-1]补 = 0000 0001 + 1111 1111 = 0000 0000 阶码下溢！
例：若Ex=1111 1110，Ey=1000 0000，则乘法运算时，结果的阶码 Eb=?
解：Eb = Ex+Ey-127 =Ex+Ey+[-127]补
= 1111 1110 + 1000 0000 + 1000 0001 = 1111 1111
阶码上溢！
除了与加减类似的左规和右规时的溢出判断外，以下情况也可能会导致阶码溢出
  乘法运算求阶码的和时
    若Ex和Ey最高位皆1，而结果Eb的最高位是0或为全1，则阶码上溢
    若Ex和Ey最高位皆0，而结果Eb的最高位是1或为全0，则阶码下溢
  除法运算求阶码的差时
    若Ex的最高位是1，Ey的最高位是0，结果Eb的最高位是0或为全1，则阶码上溢。
    若Ex的最高位是0，Ey的最高位是1，结果Eb的最高位是1或为全0，则阶码下溢。

## Slide 60: 求阶码的和、差
设Ex和Ey分别是两个操作数的阶码，Eb是结果的阶码，则：
  阶码加法公式为： Eb  Ex+Ey+129 （ mod 28）
[E1+E2]移 = 127 + E1+ E2 = 127 + E1 + 127 + E2 –127
= [E1]移 + [E2]移 –127
= [E1]移 + [E2]移 +[–127] 补
= [E1]移 + [E2]移 +10000001B（ mod 28）
  阶码减法公式为： Eb  Ex+[–Ey]补+127 （ mod 28）
[E1– E2]移 = 127 + E1– E2 = 127+E1–(127+E2)+127
= [E1]移–[E2]移 +127
= [E1]移+[–[E2]移]补+01111111B（ mod 28）
129

## Slide 61: 阶码运算举例
例：若两个阶码分别为10和-5，求10+(-5)和10-(-5)的移码。
设Ex和Ey分别是两个操作数阶码的移码，Eb是结果阶码的移码表示
解：Ex = 127+10 =137=1000 1001B
Ey = 127+ (–5) = 122 = 0111 1010B
[–Ey ]补= 1000 0110B
将Ex和Ey代入前面的公式，得：
阶码和Eb = Ex+Ey +129 = 1000 1001 + 0111 1010 +1000 0001
= 1000 0100B = 132 （mod 28）
Eb的真值为132 – 127 = 5，正好等于10 + (–5) = 5。
阶码差Eb = Ex+[–Ey]补+127 = 1000 1001 + 1000 0110 +0111 1111
= 1000 1110B = 142 （mod 28）
  Eb的真值为142–127 = 15，正好等于10 – (–5) = 15。

## Slide 62: 第三讲小结
浮点运算指令（ 以MIPS为参考 ）
浮点数加减运算
  对阶、尾数加减、规格化（上溢/下溢处理）、舍入
浮点数乘除运算
  求阶、尾数乘除、规格化（上溢/下溢处理） 、舍入
浮点数的精度问题
  中间结果加保护位、舍入位（和粘位）
  最终进行舍入（有四种舍入方式）
    就近（中间值强迫为偶数）、+ ∞方向、- ∞方向、0方向
    默认为“就近”舍入方式

## Slide 63: 作业
3、7（1）（2）、11（1）（4）、12