## Slide 1: 第4章 指令系统
第1讲：指令系统的设计
第2讲：程序的机器级表示

## Slide 2: 第一讲 指令系统设计
指令系统设计的基本原则
指令的类型和格式
数据的类型
操作数的寻址方式
操作码的编码方法
条件码和标志寄存器
指令设计风格
指令系统举例
主 要 内 容

## Slide 3: Instruction Set Design
instruction set
software
hardware
回顾 在冯.诺依曼结构的机器中对指令规定：
用二进制表示，和数据一起存放在主存中
指令由两部分组成：操作码和操作数（或其地址码）
  操作码: 定义操作的类型
  操作数: 指示操作的源和目的
指令系统处在软/硬件交界面，同时被硬件设计者和系统程序员看到
硬件设计者角度：指令系统为CPU提供功能需求，要求易于硬件设计
系统程序员角度：通过指令系统来使用硬件，要求易于编写编译器
指令系统设计的好坏还决定了：计算机的性能和成本

## Slide 4: 一条指令须包含的信息
一条指令必须明显或隐含包含以下信息：
操作码：指定操作类型
(操作码长度：固定／可变)
源操作数或其地址：一个或多个源操作数所在的地址
(操作数来源：主(虚)存/寄存器/I/O端口/指令本身）
结果的地址：产生的结果存放何处（目的操作数）
(结果地址：主(虚)存/寄存器/I/O端口)
下一条指令地址：下条指令存放何处
(下条指令地址 ：主(虚)存的地址)
(正常情况隐含在PC中，改变顺序时由指令给出）

## Slide 5: 一条指令中应该有几个地址码字段？
零地址指令
(1) 无需操作数 如：空操作／停机等
(2) 所需操作数为默认位置 如：堆栈／累加器等
形式：
一地址指令
其地址既是操作数的地址，也是结果的地址
(1) 单目运算：如：取反／取负等
(2) 双目运算：另一操作数为默认的 如：累加器等
形式：
二地址指令（CISC中最常用）
分别存放双目运算中两个操作数，并将其中一个地址作为结果的地址。
形式：
三地址指令（RISC风格）
分别作为双目运算中两个源操作数的地址和一个结果的地址。
形式：
多地址指令
用于成批数据处理的指令，如:向量 / 矩阵等运算的SIMD指令。
OP
OP
A1
A2
A3
OP
A1
A1
OP
A2
不同的机器系统不同，同一指令系统中不同指令也可能不同。

## Slide 6: 从指令执行周期看指令设计涉及的问题
Instruction
Fetch
Instruction
Decode
Operand
Fetch
Execute
Result
Store
Next
Instruction
从存储器取指令
对指令译码，以确定将要做什么操作
计算操作数地址并取操作数
进行相应计算，并得到标志位
将计算结果保存到目的地
计算下条指令地址（通常和取指令同时进行）
指令地址、指令长度（定长/变长）
指令格式、操作码编码、操作数类型
地址码、寻址方式、操作数格式和存放方式
操作类型、标志或条件码
结果数据位置（目的操作数）
下条指令地址（顺序 / 转移）

## Slide 7: 指令格式的设计
指令格式的选择应遵循的几条基本原则
应尽量短
要有足够的操作码位数
指令编码必须有唯一的解释，否则是不合法的指令
指令字长应是字节的整数倍
合理地选择地址字段的个数
指令尽量规整
与指令集设计相关的几个基本问题
操作码:个数 / 种类 / 复杂度的选择
虽然LD/ST/INC/BRN 四种指令已足够编制任何可计算程序，但程序会很长
数据类型：对高级语言中的各种数据类型都能进行处理
指令格式：指令长度 / 地址码个数 / 各字段长度
通用寄存器：个数 / 功能 / 长度
寻址方式：操作数地址的指定方式
下条指令的地址如何确定：顺序，PC+1；条件转移；无条件转移；……

## Slide 8: 操作数类型和存储方式
操作数是指令处理的对象，与高级语言数据类型对应，基本类型有哪些？
地址（指针）
被看成无符号整数，用来参加运算以确定主(虚)存地址
数值数据
定点数(整数)：一般用二进制补码表示
浮点数(实数)：大多数机器采用IEEE754标准
十进制数：用NBCD码表示，压缩/非压缩（汇编程序设计时用）
位、位串、字符和字符串
用来表示文本、声音和图像等
    4 bits is a nibble（半字节，一个十六进制数字）
    8 bits is a byte
    16 bits is a half-word
    32 bits is a word
逻辑(布尔)数据
按位操作（0-假／1-真）
Notes: NBCD:自然BCD码，就是一般的BCD码

## Slide 9: Addressing Modes（寻址方式）
什么是“寻址方式”？
指令或操作数地址的指定方式。即：根据地址找到指令或操作数的方法。
指令中的地址码编码由操作数的寻址方式决定
地址码编码的三个原则：
地址码尽量短
操作数存放位置灵活，空间应尽量大
地址计算过程尽量简单
指令的寻址方式----简单
顺序执行：
跳转 ( jump / branch / call / return )：
操作数的寻址方式----复杂（想象一下高级语言程序中操作数情况多复杂）
操作数来源：寄存器 / 主(虚)存 /外设端口 / 栈顶
操作数结构：位 / 字节 / 半字 / 字 / 双字 / 一维表 / 二维表 /…
通常寻址方式特指“操作数的寻址”
目标代码短，省空间
利于编译器优化产生高效代码
指令执行快
PC增值
与操作数的某些寻址方式相同

## Slide 10
指令中如何表示寻址方式----有两种方法
（1）不设专门的寻址方式位（由操作码确定寻址方式）
  如：MIPS指令，一条指令中最多仅有一个主(虚)存地址，且仅有一到两种寻址方式，Load/store型机器指令属于这种情况。
（2）在指令中设置专门的寻址方式位
  如：X86指令，一条指令中有多个操作数，且寻址方式各不相同，需要各自说明寻址方式，因此每个操作数有专门的寻址方式位。
有效地址的概念
有效地址是指操作数所在存储单元的地址（可能是逻辑地址或物理地址），它可通过指令的寻址方式和地址码计算得到。
基本寻址方式
立即 / 直接 / 间接 / 寄存器 / 寄存器间接 / 偏移 / 堆栈

## Slide 11: 基本寻址方式的算法和优缺点
寻址方式 算法 主要优点 主要缺点
立即方式 操作数=A 指令执行速度快 操作数幅值有限
直接方式 EA=A 有效地址计算简单 地址范围有限
间接方式 EA=(A) 有效地址范围大 多次存储器访问
寄存器方式 操作数=(R) 指令执行快，指令短 寄存器数量有限
寄存器间接方式 EA=(R) 地址范围大 额外存储器访问
偏移方式 EA=A+(R) 灵活 复杂
堆栈方式 EA=栈顶 指令短 应用有限
其中：偏移方式是将直接方式和寄存器间接方式相结合的方式。
又分为：相对 / 基址 / 变址三种 （见后面几页！）
假设 A：地址字段值，R：寄存器编号，
EA：有效地址， (X)：X中的内容
问题：以上各种寻址方式下，操作数分别是在寄存器中还是在存储器中？
只有当操作数在存储器中时，才有可能“缺页”，此时操作数在磁盘中！
OP
R
A
…
有没有可能在磁盘中？什么情况下，所取数据在磁盘中？

## Slide 12: 偏移寻址方式
R
存储器
操作数
寄存器堆
A
+
A
OP
......
指令中给出的地址码A称为形式地址
偏移寻址：EA=A+(R) R可以明显给出，也可以隐含给出
R可以为PC、基址寄存器B、变址寄存器 I
  相对寻址： EA=A+(PC) 相对于当前指令处位移量为A的单元
  基址寻址： EA=A+(B) 相对于基址(B)处位移量为A的单元
  变址寻址： EA=A+(I) 相对于首址A处位移量为(I)的单元

## Slide 13: 偏移寻址方式（续）
相对寻址
指令地址码给出一个偏移量(带符号数)，基准地址隐含由PC给出。
即：EA=(PC)+A （ex. MIPS’s instruction: Beq）
可用来实现程序(公共子程序)的浮动 或 指定转移目标地址
注意：当前PC的值可以是正在执行指令的地址或下条指令的地址
基址寻址
指令地址码给出一个偏移量，基准地址明显或隐含由基址寄存器B给出。即：EA=(B)+A （ex. MIPS’s instructions: lw / sw）
可用来实现多道程序重定位 或 过程调用中参数的访问
变址寻址
指令地址码给出一个基准地址，而偏移量(无符号数)明显或隐含由变址寄存器 I 给出。即：EA=(I)+A
可为循环重复操作提供一种高效机制，如实现对线性表的方便操作

## Slide 14: 偏移寻址方式（续）
自动变址
指令中的地址码A给定数组首址，变址器I每次自动加/减数组元素的长度x。
EA=( I )+A I=( I ) ± x
例如，X86中的串操作指令
RISC机器不提供自动变址寻址，并将变址和基址寻址统一成一种偏移寻址方式

## Slide 15: 操作码编码方式
操作码的编码有两种方式
- Fixed Length Opcodes (定长操作码编码)
- Expanding Opcodes (扩展操作码编码,也叫变长操作码编码)
选择的依据
  代码长度更重要时：采用变长指令字、变长操作码
  性能更重要时：采用定长指令字、定长操作码
  为什么？
变长指令字和变长操作码使机器代码更紧凑；定长指令字和定长操作码便于快速访问和译码。学了CPU设计就更明白了。

## Slide 16: 定长操作码编码Fixed Length Opcodes
基本思想
指令的操作码部分采用固定长度的编码
如：假设操作码固定为6位，则系统最多可表示64种指令
特点
译码方便，但可能有信息冗余
举例
IBM360/370采用:
８位定长操作码，最多可有256条指令
只提供了183条指令，有73种编码为冗余信息
机器字长32位，按字节编址
有16个32位通用寄存器，基址器B和变址器X可用其中任意一个
问题：通用寄存器编号有几位？B和X的编号占几位？
都是4位！

## Slide 17: IBM370指令格式
8
8
4
12
4
12
第1个半字
第2个半字
第3个半字
RR型
OP
R1
R2
RX型
OP
R1
X
RS型
OP
R1
R3
SI型
OP
I
SS型
OP
B
D
B
D
B
D
L
B1
D1
B2
D2
Ri：寄存器
X：变址器
Bi：基址器
Di：位移量
I：立即数
L：数的长度
格式：定长操作码、变长指令字
RR：寄存器 - 寄存器(二地址指令) SS：基址存储器 - 基址存储器
RX：寄存器 - 变址存储器(二地址指令) SI：基址存储器 - 立即数
RS：寄存器-基址存储器(三地址指令)

## Slide 18: 扩展（变长）操作码编码 Expanding Opcodes
基本思想
将操作码的编码长度分成几种固定长的格式。这种方式被大多数指令集采用。PDP-11是典型的变长操作码机器。
种类
等长扩展法：4-8-12；3-6-9；…...
不等长扩展法
扩展方法举例（不等长扩展）
设某指令系统指令字长16位，每个地址码为6位。若二地址指令15条，一地址指令34条，则剩下零地址指令最多有多少条？
15~ 12 11~ 6 5 ~ 0
0000 X Y
1110 X Y
...
...
...
11110 00000 Z
11110 11111 Z
...
...
...
15
11111 00000 Z
11111 00001 Z
11111 00010 000000
11111 11111 111111
...
...
...
30
64
32
2
二地址
一地址
零地址
解:操作码按短到长进行扩展编码
二地址指令: 操作码4位(0000 ～ 1110：15条)
一地址指令: 11110 (00000 ～ 11111:32条); 11111 (00000 ～ 00001:2条)
零地址指令: 11111 (00010 ～ 11111:30) (000000 ～ 111111:26=64)
故零地址指令最多有 30x64=1920条

## Slide 19: 条件测试方式
° 条件转移指令通常根据Condition Codes (条件码 CC/ 状态位 / 标志位)转移
一般通过执行算术指令或比较指令，然后用测试指令来检测CC。
例: sub r1, r2, r3 ;r2和r3相减, 结果在r1中，并生成标志位ZF、CF等
bz label ;条件转移指令：标志位ZF=1时转到label处执行；否则顺序执行
°常用的标志（条件码）有四种：
SF – negative OF – overflow
CF – 进位/借位 ZF – zero
借位如何生成？
CF=Cout⊕sub
° 标志可存于标志寄存器（也叫条件码寄存器
、状态寄存器、程序状态字寄存器）
也可由指定的通用寄存器来存放标志位
例: cmp r1, r2, r3 ;比较r2和r3, 标志位存储在r1中
bgt r1, label ;根据r1中标志位判断r2是否大于r3，是则转移到label处
° 可以将两条指令合成一条指令，即：计算并转移
例: bgt r1, r2, label ;如果r1>r2，则转移到label处执行；否则顺序执行
执行A-B后判断(A>B)的条件？
无符号数：ZF=0^CF=0
带符号整数：ZF=0^SF≡OF
对于带符号数和无符号数运算，标志生成方式有没有不同？
没有，因为加法电路不知道是无符号数还是带符号整数！

## Slide 20: 指令系统设计风格 -- （不同操作数地址指定方式）
累加器型: (earliest machines)
特点：其中一个操作数（源操作数1）和目的操作数总在累加器中
1 address add A acc ← acc + mem[A]
1(+x) address add x A acc ← acc + mem[A + x]
堆栈型: (e.g. HP calculator, Java virtual machines)
特点：总是将栈顶两个操作数进行运算，指令无需指定操作数地址
0 address add tos ← tos + next
通用寄存器型: (e.g. IA-32, Motorola 68xxx)
特点：操作数可以是寄存器或存储器数据（即A、B和C可以是寄存器或存储单元）
2 address add A B EA(A) ← EA(A) + EA(B)
3 address add A B C EA(A) ← EA(B) + EA(C)
装入/存储型: (e.g. SPARC, MIPS, PowerPC)
特点：运算指令的操作数只能是寄存器数据，只有load/store能访问存储器
3 address add Ra Rb Rc Ra ← Rb + Rc
load Ra Rb Ra ←mem[Rb]
store Ra Rb mem[Rb] ← Ra
Notes: For General Purpose Register: EA(A) means A might be a memory address as well as a register address.

## Slide 21: 各种指令系统风格的比较
比较内容:
每条指令的长度? 指令的条数? CPI?
考察四种风格的指令系统实现C = A + B ，A、B和C是三个存储单元
堆栈型
累加器型
通用寄存器型
装入/存储型
(register- memory)
(load - store)
Push A
Load A
Load R1,A
Load R1,A
Push B
Add B
Add R1,B
Load R2,B
Add
Store C
Store C, R1
Add R3,R1,R2
Pop C
Store C,R3
但对于复杂表达式，累加器型风格指令条数变多，因为所有运算都要用累加器，使得程序中增加许多移入 / 移出累加器的指令！
1975年开始，寄存器型（后2种）占主导地位，原因：
  寄存器速度快，使用大量通用寄存器可减少访存操作
  表达式编译时与顺序无关（相对于Stack）
想象一下“C=a*x+b*y+x*y”用累加器型风格实现的情况！
指令条数较少

## Slide 22: 复杂指令集计算机CISC与精简指令集计算机RISC
早期CISC设计风格的主要特点
(1) 指令系统复杂
变长操作码 / 变长指令字 / 指令多 / 寻址方式多 / 指令格式多
(2) 指令周期长
绝大多数指令需要多个时钟周期才能完成
(3) 各种指令都能访问存储器
除了专门的存储器读写指令外，运算指令也能访问存储器
(4) 采用微程序控制
(5) 难以进行编译优化来生成高效目标代码
例如，VAX-11/780小型机
  16种寻址方式；9种数据格式；303条指令；
  一条指令包括1～2个字节的操作码和后续N个操作数说明符。一个说明符的长度达1 ～10个字节。
  复杂指令集计算机CISC (Complex Instruction Set Computer)
  精简指令集计算机RISC (Reduce Instruction Set Computer)

## Slide 23
通过对CISC进行分析测试，发现一个普遍现象 （2/8规律）：
  在程序中各种指令出现的频率悬殊很大，常用的简单指令占程序的80%，但只占指令系统的20%。
  在微程序控制的计算机中，程序中只占指令总数20%的复杂指令占用了控制存储器容量的80%。
1982年美国加州伯克利大学的RISCⅠ，斯坦福大学的MIPS，IBM公司的IBM801相继宣告完成，这些机器被称为第一代RISC机。
越来越庞大的CISC指令系统:
  使计算机的研制周期变长，设计的正确性难保证,调试和维护复杂；
  因指令操作复杂使得机器周期增加，降低了系统性能。
1975年IBM公司开始研究指令系统的合理性问题，John Cocke等人提出了精简指令集计算机 RISC ( Reduce Instruction Set Computer )。
SKIP

## Slide 24: Top 10 80x86 Instructions
( 简单指令占主要部分，使用频率高！)
BACK

## Slide 25: RISC的主要特点
(1) 简化的指令系统
指令少 / 寻址方式少 / 指令格式少 / 指令长度一致
(2) 以RR方式工作
除Load/Store指令可访问存储器外，其余指令都只访问寄存器。
(3) 指令周期短
以流水线方式工作， 因而除Load/Store指令外，其他简单指令都只需一个或一个不到的时钟周期就可完成。
(4) 采用大量通用寄存器，以减少访存次数
(5) 采用硬连线控制器控制，不用或少用微程序控制
(6) 采用优化的编译系统，力求有效地支持高级语言程序
20世纪80年代以来出现了大量的RISC体系结构计算机，MIPS是典型的RISC处理器。
x86因为“兼容”的需要，保留了CISC的风格，同时也借鉴了RISC思想

## Slide 26: 第一讲小结
指令由“操作码”和“地址码”两部分组成。
操作类型
  传送 / 算术 / 逻辑 / 移位 / 字符串 / 转移控制 / 调用 / 中断 / 信号同步
操作数类型
  整数（带符号、无符号、十进制）、浮点数、位、位串
地址码的编码要考虑：
  操作数的个数
  寻址方式：立即 / 寄存器 / 寄间 / 直接 / 间接 / 相对 / 基址 / 变址 / 堆栈
操作码的编码要考虑：
  定长操作码 / 扩展操作码
条件码的生成
  四种基本标志：NF（SF） / VF（OF） / CF / ZF
指令设计风格（不同操作数地址指定方式）：
  累加器型 、堆栈型 、通用寄存器型、load/store型
复杂指令集计算机CISC、精简指令集计算机RISC
后面将通过MIPS指令系统，介绍如何在机器语言级表示程序

## Slide 27: 第二讲 程序的机器级表示—以MIPS为例
主要内容
MIPS的指令格式
  R型 / I型 / J型
MIPS的寄存器
  长度 / 个数 / 功能分配
MIPS的指令寻址方式
  立即数寻址 / 寄存器寻址 / PC相对寻址 / 伪直接寻址
MIPS的汇编形式与指令的对应
  操作码的表示 / 寄存器的表示 / 存储器数据表示
Notes: 不管用什么高级语言编写的源程序最终都必须翻译(汇编、解释或编译)成以指令形式表示的机器语言，才能在计算机上运行。本节简单介绍高级语言源程序转换为机器代码过程中涉及的一些基本问题。为方便起见，本节选择具体语言进行说明，高级语言和机器语言分别选用C语言和MIPS指令系统。其他情况下，其基本原理不变。

## Slide 28: R型指令
op
rs
rt
rd
shamt
func
6位
5位
5位
5位
5位
6位
31 26
25 21
20 16
15 11
10 6
50
参与运算的操作数和结果都在寄存器，R型指令的寻址方式只有寄存器寻址一种；
R型指令的op全为0，具体功能由func部分确定；
rs：第1个源操作数；
rt：第2个源操作数；
rd：目的寄存器；
shamt：对非移位指令为00000。移位指令为移位次数。
MIPS的指令格式
所有指令都是32位宽（字长），按字地址对齐存储，字地址为4的倍数！
有R型、I型和J型三种指令格式

## Slide 29: R型指令举例
add rd, rs, rt #rd←(rs)+(rt)
xor rd, rs, rt #rd←(rs)xor(rt)
sll $s1 ,$s2, 2 #$s1 ← $s2左移2位
srl $s1 ,$s2, 2 #$s1 ← $s2逻辑右移2位
jr $s2 # PC←寄存器$s2提供转移目的地，无条件转移。
注意：汇编指令格式中三个寄存器的顺序与机器码的差别
#表示注释

## Slide 30: 常见R型MIPS指令的操作码编码/解码表
指令 | [31:26] | [25:21] | [20:16] | [15:11] | [10:6] | [5:0] | 功能
add | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100000 | 寄存器加
sub | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100010 | 寄存器减
and | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100100 | 寄存器与
or | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100101 | 寄存器或
xor | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100110 | 寄存器异或
sll | 000000 | 00000 | rt | rd | sa | 000000 | 左移
srl | 000000 | 00000 | rt | rd | sa | 000010 | 逻辑右移
sra | 000000 | 00000 | rt | rd | sa | 000011 | 算术右移
jr | 000000 | rs | 00000 | 00000 | 00000 | 001000 | 寄存器跳转

## Slide 31: I型指令
指令中包含1个立即数，它可能是一个操作数，或存储器的偏移地址；
op：确定指令的功能；
rs：一个源操作数，是寄存器操作数；或者在存取指令中用来作基地址寄存器。
rt：目的寄存器
Immediate：立即数，可以是第2个源操作数，或者是偏移寻址中的偏移量。
根据指令的不同，可以表示立即寻址的操作数，也可以是与寄存器rs组成偏移寻址方式。
op
rs
rt
immediate
6位
5位
5位
16位
31 26
25 21
20 16
15
0

## Slide 32: 常见I型MIPS指令的编码/解码表
指令 | [31:26] | [25:21] | [20:16] | [15:0] | 功能
addi | 001000 | rs | rt | immediate | 立即数加
andi | 001100 | rs | rt | immediate | 立即数与
ori | 001101 | rs | rt | immediate | 立即数或
xori | 001110 | rs | rt | immediate | 立即数异或
lw | 100011 | rs | rt | immediate | 取字数据
sw | 101011 | rs | rt | immediate | 存字数据
beq | 000100 | rs | rt | immediate | 相等转移
bne | 000101 | rs | rt | immediate | 不等转移
lui | 001111 | 00000 | rt | immediate | 设置高位

## Slide 33: I型指令举例
addi rt , rs , imm # rt ← (rs) + imm，对imm进行16位的符号扩展， 然后相加。
andi/ori/xori rt , rs , imm # rt ← (rs) op imm，对imm进行16位的零扩展 ，然后参加操作。
lui rt , imm # rt ← imm<<16，rt的低16位为0
lw rt , offset(rs) # rt ← mem[(rs)+offset],对offset符号扩展
sw rt , offset(rs) # mem[(rs)+offset]) ←rt, 同样用符号扩展
bne rs , rt , imm # if(rs!=rt) PC←PC+(imm<<2)，相加时对imm进行符号扩展。采用的是相对寻址
保证对齐字地址

## Slide 34: J型指令
op：确定指令的功能
address：转移地址
op
address
6位
26位
31 26
25
0
指令 | [31:26] | [25:0] | 功能
j | 000010 | address | 跳转
jal | 001100 | address | 调用
j target # PC←target：PC高4位不变，将target左移2位，送入PC的低28位。
jal target # ra←PC+4(PC的值为本指令的地址)，PC ← target ，具体传送同上指令。
保存返回地址

## Slide 35: MIPS的通用寄存器
寄存器名 | 寄存器号 | 用途
$zero | 0 | 常数0
$at | 1 | 汇编器专用
$v0～$v1 | 2～3 | 表达式计算或函数调用的返回结果
$a0～$a3 | 4～7 | 函数调用传递参数1～4
$t0～$t7 | 8～15 | 临时变量，函数调用时不需要保存和恢复
$s0～$s7 | 16～23 | 函数调用时需要保存和恢复的寄存器变量
$t8～$t9 | 24～25 | 临时变量，函数调用时不需要保存和恢复
$k0～$k1 | 26～27 | 操作系统专用
$gp | 28 | 全局指针变量(Global Pointer)
$sp | 29 | 堆栈指针变量(Stack Pointer)
$fp | 30 | 帧指针变量(Frame Pointer)
$ra | 31 | 返回地址(Return Address)
BACK
MIPS有32个长度为32位的通用寄存器

## Slide 36
说明：
0号寄存器$zero为固定值零，不能改变；
1号寄存器$at被汇编器保留为专用。
$k0和$k1是留给操作系统专用。
$fp是用于过程调用时，访问保存在栈中的数据的指针。但有的编译器(如MIPS 的C编译器)不使用，将它作为$s8寄存器使用。
在汇编语言中使用寄存器时可以用寄存器名，也可以用寄存器号，前面加上“$”,例如，$8或$t0。

## Slide 37: MIPS 的寻址方式
immed
op
rs
rt
register
偏移寻址
+
Memory
immed
op
rs
rt
立即数寻址
op
rs
rt
rd
register
func
寄存器寻址
smt
6
5
5
5
6
5
op
addr.
Memory
伪直接寻址
B/HW/W
Byte / Half Word / Word
有专门的寻址方式字段（Mod）吗？
没有！由指令格式来确定，而指令格式由op来确定！
为什么称伪直接？还记得如何得到最终地址的吗？
最终地址=PC31～28||addr.||00 位数：4+26+2=32
仅immed作为一个源操作数时才是这种寻址
immed
op
rs
rt
PC + 4
PC相对寻址
+
Memory
×4
可以出现在R型和I型格式中
Notes: Why is address in branch instruction PC-relative while jump instruction has an absolute address?(p148-149)
PC-relative is actually relative to the next instruction.(p148).
I-format:immediate: addi, ori, slti,….
I-format:base + index: lw, sw, ….
I-format:PC-relative: beq, bne, …..

## Slide 38: Example：汇编形式与指令的对应
若从存储器取来一条指令为00AF8020H，则对应的汇编形式是什么？
指令的前6位为000000，根据指令编码表知，是一条R型指令，按照R型指令的格式
得到： rs=00101, rt=01111, rd=10000, shamt=00000, funct=100000
1. 根据R型指令表，它是 “add”操作（非移位操作)
2. rs、rt、rd的十进制值分别为5、15、16，从MIPS寄存器功能表知:
rs、rt、rd分别为：$a1、$t7、$s0
故对应的汇编形式为：
add $s0 ，$a1，$t7
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
000000 00101 01111 10000 00000 100000
这个过程称为“反汇编”，可用来破解他人的二进制代码（可执行程序）.
32位指令代码：0000 0000 1010 1111 1000 0000 0010 0000
功能：$a1 + $t7 → $s0

## Slide 39: Example：汇编形式与指令的对应
若MIPS Assembly Instruction: Add $t0,$s1,$s2
则对应的指令机器代码是什么？
op
rs
rt
rd
func
smt
6
5
5
5
6
5
0
17
18
8
32
0
6
5
5
5
6
5
十进制表示:
$s1
$s2
$t0
R型指令
Add
No shift
二进制表示:
000000
10001
10010
01000
100000
00000
6
5
5
5
6
5
这个过程称为“汇编”，所有汇编语言源程序都必须汇编成二进制机器代码才能让机器直接执行！
问题：如何知道是R型指令？
汇编器
？
根据汇编指令中的操作码助记符查表能知道是什么格式！
从助记符表中查到Add是R型指令
助记符:汇编语言中用字母、符号表示的指令和寄存器等的名称。
0232 4020H
02 32 40 20

## Slide 40: 作业
P139 3、4、6、7、8