## Slide 1: 第7章 存储器层次结构
存储器概述和存储器芯片
主存与CPU的连接及其读写操作
高速缓冲存储器(cache)

## Slide 2: 一、存储器概述和存储器芯片
记忆单元 （存储基元 / 存储元 / 位元） （Cell）
  具有两种稳态的能够表示二进制数码0和1的物理器件
存储单元 / 编址单位（Addressing Unit）
  具有相同地址的位构成一个存储单元，也称为一个编址单位
存储体/ 存储矩阵 / 存储阵列（Bank）
  所有存储单元构成一个存储阵列
编址方式（Addressing Mode）
    字节编址、按字编址
存储器地址寄存器（Memory Address Register - MAR）
  用于存放访问主存单元的地址的寄存器
存储器数据寄存器（ Memory Data Register-MDR (或MBR) ）
  用于存放与主存单元进行交换的数据的寄存器
基本术语

## Slide 3: 存储器分类
（1）按工作性质/存取方式分类
  随机存取存储器 Random Access Memory (RAM)
    每个单元读写时间一样，且与各单元所在位置无关。如：内存。
  顺序存取存储器 Sequential Access Memory (SAM)
    数据按顺序从存储载体的始端读出或写入，因而存取时间的长短与信息所在位置有关。例如：磁带。
  直接存取存储器 Direct Access Memory(DAM)
    直接定位到读写数据块，在读写数据块时按顺序进行。如磁盘。
  相联存储器 Associate Memory（AM）或Content Addressed Memory (CAM)
    按内容检索到存储位置进行读写。例如：快表。
依据不同的特性有多种分类方法

## Slide 4: 存储器分类（续）
（2）按存储介质分类
半导体存储器：双极型，静态MOS型，动态MOS型
磁表面存储器：磁盘（Disk）、磁带 （Tape）
光存储器：CD，CD-ROM，DVD
（3）按信息的可更改性分类
读写存储器（Read / Write Memory)：可读可写
只读存储器（Read Only Memory)：只能读不能写
（4）按断电后信息的可保存性分类
非易失（不挥发）性存储器(Nonvolatile Memory)
  信息可一直保留， 不需电源维持。
  （如 ：ROM、磁表面存储器、光存储器等）
易失（挥发）性存储器(Volatile Memory)
  电源关闭时信息自动丢失。（如：RAM、Cache等）

## Slide 5: 存储器分类（续）
（5）按功能/容量/速度/所在位置分类
  寄存器(Register)
    封装在CPU内，用于存放当前正在执行的指令和使用的数据
    用触发器实现，速度快，容量小（几~几十个）
  高速缓存(Cache)
    位于CPU内部或附近，用来存放当前要执行的局部程序段和数据
    用SRAM实现，速度可与CPU匹配，容量小（几MB）
  内存储器（主存储器Main /Primary Memory）MM
    位于CPU之外，用来存放已被启动的程序及所用的数据
    用DRAM实现，速度较快，容量较大（几GB）
  外存储器AM (辅助存储器Auxiliary / Secondary Storage)
    位于主机之外，用来存放暂不运行的程序、数据或存档文件
    用磁表面或光存储器实现，容量大而速度慢
--层次结构存储系统

## Slide 6: 内存与外存的关系及比较
内存储器（简称内存或主存）
  存取速度快
  成本高、容量相对较小
  直接与CPU连接，CPU对内存可直接进行读、写操作
  属于易失性存储器(volatile)，用于临时存放正在运行的程序和数据
内存储器
外存储器
CPU
指令1
指令2
指令k
指令n
程序
数据1
数据2
数据m
数据
①程序和数据从外存成批传送到内存
②CPU从内存中逐条读取指令及相关数据
④将指令处理结果送回内存保存
⑤将处理结果成批传送到外存以长久保存
③逐条执行指令，按指令要求完成对数据的运算和处理
外存储器（简称外存或辅存）
  存取速度慢
  成本低、容量很大
  不与CPU直接连接，先传送到内存，然后才能被CPU使用。
  属于非易失性存储器，用于长久存放系统中几乎所有的信息

## Slide 7: 主存的结构
地址寄存器
地址译码器
读写控制电路
控制线
读/写控制信号
记忆单元

数据线
读/写的数据
(64位)
主存地址
地址线
(36位)
·····
  01101001
  10101010
存储内容
  00001
  00000
  00010
  00011
  00100
  11110
  11111
  ·······
存储
单元
地址
MDR
MAR
CPU
MM
问题：主存中存放的是什么信息？CPU何时会访问主存？
指令及其数据！CPU执行指令时需要取指令、取数据、存数据！
问题：地址译码器的输入是什么？输出是什么？可寻址范围多少？
输入是地址，输出是地址驱动信号（只有一根地址驱动线被选中）。
可寻址范围为0~236-1，即主存地址空间为64GB（按字节编址时）。
主存地址空间大小不等于主存容量（实际安装的主存大小）！
若是字节编址，则每次最多可读/写8个单元(64位)，给出的是首(最小)地址.


## Slide 8: 主存的主要性能指标
性能指标：
  按字节连续编址，每个存储单元为1个字节（8个二进位）
  存储容量：所包含的存储单元的总数（单位：MB或GB）
  存取时间TA：从CPU送出内存单元的地址码开始，到主存读出数据并送到CPU（或者是把CPU数据写入主存）所需要的时间（单位：ns，1 ns = 10-9 s），分读取时间和写入时间
  存储周期TMC：连读两次访问存储器所需的最小时间间隔，它等于存取时间加上下一次存取开始前所要求的附加时间。
  TMC比TA大（ 因为存储器的读出放大器、驱动电路等都有一段稳定恢复时间，所以读出后不能立即进行下一次访问。 ）
  （就像一趟火车运行时间和发车周期是两个不同概念一样。）

## Slide 9: 时间、存储容量（或带宽）的单位
H
P
C
A
2
0
0
1
Appendix1: Notations and Conventions for Numbers
Quintillion
E
exa
Quadrillion
P
peta
Trillion
T
tera
Billion
G
giga
Million
M
mega
Thousand
K (or k)
kilo
One quintillionth
a
atta
One quadrillionth
f
femto
One trillionth
p
pico
One billionth
n
nano
One millionth
µ
micro
One thousandth
m
mill
Numeric Value
Meaning
Abbreviation
Prefix
毫秒
微秒
纳秒
皮秒
毫微微秒
Notations and Conventions for Numbers
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
10-18
103 or 210
106 or 220
109 or 230
1012 or 240
1015 or 250
1018 or 260
时间
容量带宽

## Slide 10: 内存储器的分类及应用
内存由半导体存储器芯片组成，芯片有多种类型：
半导体存储器
只读
存储器(ROM)
读写存储器
静态存储器SRAM
动态存储器DRAM
不可在线改写内容的ROM
闪存（Flash ROM）
（用作Cache）
（用作主存储器）
  每个存储单元(cell)由6个晶体管组成
  只要加上电源，信息就能一直保持
  对电器干扰相对不很敏感
  比DRAM更快，也更贵
  每个存储单元由1个电容和1个晶体管组成
  每隔一段时间必须刷新一次
  对电器干扰比较敏感
  比SRAM慢，但便宜
（用作BIOS）

## Slide 11: 六管静态MOS管电路
6管静态NMOS记忆单元
读出时：
- 置2个位线为高电平
- 置字线为1
- 存储单元状态不同，位线的输出不同
写入时：
- 位线上是被写入的二进位信息0或1
- 置字线为1
- 存储单元(触发器)按位线的状态设置成0或1
信息存储原理：
存储单元
字线
位线D
位线D
SRAM中数据保存在双稳态触发器中，只要供电，数据就一直保持，不是破环性读出，也无需重写，也无需刷新！
保持时：
- 字线为0（低电平）

## Slide 12: 动态单管记忆单元电路
读写原理：字线上加高电平，使T管导通。
  写“0”时，数据线加低电平，使CS上电荷对数据线放电,Cs上无电荷或少电荷；
  写“1”时，数据线加高电平，使数据线对CS充电，Cs上有较多电荷；
  读出时，数据线上有一读出电压。它与CS上电荷量成正比。
字线
位线
(数据线)
Cs
T
优点：电路元件少，功耗小，集成度高，用于构建主存储器
缺点：速度慢，破坏性读出（需再生电路），需定时刷新。
Cs:栅极电容
DRAM为破坏性读出，即读出时Cs上的电荷会被放电，为此读后需要再生，用读出的数据再写入。

## Slide 13: 半导体RAM的组织
记忆单元的组织：
位元
字线W
位线S0
位线S1
读写控制
Din Dout
R/W
位元
选择线(字线)
数据线(位线)
读写控制
Din Dout
R/W
存储体(Memory Bank)： 由记忆单元(位元)构成的存储阵列
记忆单元(Cell)
存储器芯片(Chip)
内存条（存储器模块）
SRAM
DRAM

## Slide 14: 字片式存储体阵列组织（不作要求）
地址译码器
一维地址译码系统
地址驱动线
一般SRAM容量较小，为字片式芯片，只在x方向上译码，同时读出字线上所有位！
地址线
Notes: 14
  字片式（单方向译码，一维地址驱动）
  阵列中的位元排列与存储器中字的逻辑排列相同。
  存储体的每一行构成多位的一个存储字，一起被读写。
  每列由相同位构成，共用一个读写电路，有多个读写电路。
  在位方向上便于扩充。

## Slide 15: 位片式存储体阵列组织（不作要求）
位片式在字方向和位方向扩充，需要有片选信号
DRAM芯片都是位片式
Notes: 15
  位片式（双方向译码，二维地址驱动）
  芯片阵列由行和列排列而成，每次只能读写行、列交叉处的一位数据。
  每个芯片只有一位读写电路。
  在字和位方向上都能扩充，但需有片选信号。
问题：对于一个具有2n个单元的位片式芯片，其地址译码驱动（选择）线的条数为多少？
2n/2 +2n/2

## Slide 16: 举例：典型的16M位DRAM（4Mx4）
16M位 = 4Mbx4 = 2048x2048x4 = 211x211x4
(1) 地址线：11根线分时复用形成22位地址，低11位为行地址，高11位为列，分别由RAS和CAS提供控制时序。
(2) 需4个位平面，对相同行、列交叉点的4位一起读/写
(3) 内部结构框图
(4) 芯片管脚
SKIP、

## Slide 17: 举例：典型的16M位DRAM（4Mx4）
四个位平面
各片同时按“行”进行刷新！
二选一
BACK
刷新计数器的位数是几位？
为何刷新计数值不送列译码器？

## Slide 18: DRAM芯片的刷新
刷新周期：从上次对整个存储器刷新结束到下次对整个存储器全部刷新一遍为止的时间间隔，也就是对某个特定行进行刷新的时间间隔。
刷新周期取电容上数据有效保存时间的上限，一般为10ms～100ms，目前多数情况下是64ms。
刷新的原因和方法
原因：动态存储器依靠栅极电容上的电荷来存储信息,无电源供电，通常只能维持几十个毫秒左右(常为64ms)，为使电容上保存的信息不丢失，需定期向电容补充电荷。
刷新方法：因DRAM在读操作时都需再生，故刷新即为读操作。
刷新按行进行，所有芯片中的同一行同时刷新。

## Slide 19
DRAM的刷新方式
集中刷新
异步刷新
在刷新周期内集中安排所有行的刷新。
死区
用在实时要求不高的场合。
R/W
刷新
R/W
刷新
64ms
50ns
分散刷新
各行的刷新分散安排在每个存取周期中。
R/W
刷新
R/W
刷新
100ns
用在低速系统中。
所有行刷新分散安排在1个刷新周期内,每隔一段时间刷新一行。
4096行
64ms
例如：
≈15.6微秒
平均15.6μs提一次刷新请求刷新1行，64ms内刷新完片内所有行。
15.6微秒
15.6微秒
15.6微秒
刷新请求
刷新请求
（DMA请求）
（DMA请求）

## Slide 20: CPU与存储器之间的通信方式
CPU和主存之间有同步和异步两种通信方式
  异步方式过程（需握手信号）
    CPU送地址到地址线，主存进行地址译码
    CPU发读命令，然后等待存储器发回“完成”信号
    主存收到读命令后开始读数，完成后发“完成”信号给CPU
    CPU接收到“完成”信号，从数据线取数
    写操作过程类似
  同步方式
    CPU和主存由统一时钟信号控制，无需应答信号（如“完成”）
    主存总是在确定的时间内准备好数据
    CPU送出地址和读命令后，总是在确定的时间取数据
    存储器芯片必须支持同步方式，如SDRAM芯片。
以读操作为例

## Slide 21: SDRAM芯片技术
SDRAM是同步存储芯片
  每步操作都在系统时钟控制下进行
  有确定的等待时间（读命令开始到数据线有效的时间）CL，例如 CL=2 clks
  利用总线时钟上升沿与下降沿同步传送
  多体(缓冲器)交叉存取
  一个时钟周期中连续传送多个数据（突发传输方式），可以是1,2,4,8个,它们分别对应SDRAM、DDR SDRAM、DDR2 SDRAM和DDR3 SDRAM。

## Slide 22: 只读存储器
特点：
  信息只能读不能（在线）写。
  非破坏性读出，无需再生。
  也以随机存取方式工作。
  信息用特殊方式写入，一经写入，就可长久保存，不受断电影响。故是非易失性存储器。
用途：
  用来存放一些固定程序。如监控程序、启动程序等。只要一接通电源，这些程序就能自动地运行；
  可作为控制存储器，存放微程序。
  还可作为函数发生器和代码转换器。
  在输入/出设备中，被用作字符发生器，汉字库等。
  在嵌入式设备中用来存放固化的程序。

## Slide 23: 常见的只读存储器
MROM（Mask ROM）：掩膜只读存储器
PROM（Programmable ROM）：可编程只读存储器
EPROM （Erasable PROM ） ：可擦除可编程只读存储器
EEPROM （E2PROM ，Electrically EPROM） ：
电可擦除可编程只读存储器
flash memory：闪存（快擦存储器）：
快擦型电可擦除重编程ROM

## Slide 24: 闪存（Flash Memory）
(b) “1”状态
控制栅不加正电压时，浮空栅少带或不带负电荷，为“1”态。
Flash 存储元
(a)“0”状态
控制栅加足够正电压时，浮空栅储存大量负电荷，为“0”态；
即使电源关闭，两种状态可以稳定地维持不变。
这时相当于普通MOS管栅极加负电压，源极与漏极断开。
这时相当于普通MOS管栅极加正电压，源极与漏极导通。

## Slide 25
闪存有三种操作：擦除、编程、读取
擦除：所有单元必须同时写1。故称快擦。
编程：只对需要之处写0。
读出：控制栅加正电压，若状态为0，则读出电路检测不到电流；
读快，写慢！
若状态为1，则源、漏极导通，能检测到电流。
(b) 编程:写“0”
(c) 读“0”
(a) 擦除:写“1”
(d) 读“1”

## Slide 26: 二、存储器容量的扩展及其与CPU的连接
字扩展（位数不变，扩充容量）
例：用16K×8位芯片扩成64K×8位存储器需几个芯片？地址范围各为什么？
  字方向扩展4倍，需4个芯片，每个芯片有14位地址。地址范围分别为：
  0000-3FFFH， 4000-7FFFH， 8000-BFFFH， C000- FFFFH
  64KB=216，故地址共需16位。
  地址高两位由外部译码器译码生成4个输出，分别连到4个芯片的片选信号端。
  地址的低14位连到各芯片作为片内地址。
  地址线、读/写控制线等对应相接，片选信号连译码输出。
存储器容量的扩展可以有以下三种情况

## Slide 27
位扩展（字数不变，位数扩展）
例：用4K×1位芯片构成4K×8位存储器需几个芯片？地址范围各是多少？
  位方向扩展8倍，字方向无需扩展。
  需要8个芯片，地址范围都一样：000-FFFH， 地址共12位，全部作为片内地址。
  芯片的地址线及读/写控制线对应相接，而数据线单独引出
字位同时扩展（字和位同时扩展）
例：16K×4位芯片构成64K×8位存储器需几个芯片，地址范围各是多少？
  字方向4倍、位方向2倍，8个芯片。
  各芯片地址范围：0000-3FFFH， 4000-7FFFH， 8000-BFFFH， C000- FFFFH
存储器容量的扩展（续）

## Slide 28
用1K×4的芯片组成容量为4K×8的存储器。双向数据总线D7～D0（低）,读/写信号线R/W。给出芯片内部地址分配与片选逻辑,并画出存储器框图。
存储器芯片的扩展例子
解：1.计算芯片数
该例为字位同时扩展的情况，可以有两种考虑方法。
（1）先扩展位再扩展字
2片1K×4
1K×8
4K×8
共需8片
（2）先扩展字再扩展位
4片1K×4
4K×4
2组4K×4
4K×8
共需8片
2片1K×4
1K×8
2片1K×4
1K×8
2片1K×4
1K×8
四组

## Slide 29
存储器寻址逻辑
2.地址分配与片选逻辑
芯片内的寻址系统(行列译码)
芯片外的地址分配与片选逻辑
为芯片分配哪几位地址，以便寻找片内的存储单元。
由哪几位地址形成芯片选择逻辑，以便寻找芯片。
存储空间分配：
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
4KB需12位地址：A11～A0
A11A10 A9……A0
0 0 0 …… 0
0 0 1 …… 1
0 1 1 …… 1
1 0 1 …… 1
0 1 0 …… 0
1 0 0 …… 0
1 1 0 …… 0
1 1 1 …… 1
片选
片内地址
4KB

## Slide 30
低位地址分配给芯片，高位地址形成片选逻辑。
芯片 片内地址 片选信号 片选逻辑
1K
1K
1K
1K
A9～A0
A9～A0
A9～A0
A9～A0
A11A10
A11A10
A11A10
A11A10
CS0
CS1
CS2
CS3
3.线路连接
（1）扩展位数
（2）扩展字数
（3）连接控制线
（4）片选逻辑电路

## Slide 31
4
1K×4
1K×4
4
10
1K×4
1K×4
4
10
1K×4
1K×4
4
10
4
1K×4
1K×4
4
10
4
4
A9~A0
D7~D4
D3~D0
4
4
R/W
A11 A10
CS0
A11 A10
CS1
A11 A10
CS2
A11 A10
CS3

## Slide 32: 主存与CPU的连接
总线中有哪三种类型传输线？
数据线、地址线、控制线
存储器总线
前端总线

## Slide 33: PC机主存储器的物理结构
由若干内存条组成
内存条的组成：
  把若干片DRAM芯片焊装在一小条印制电路板上制成
内存条必须插在主板上的内存条插槽中才能使用
目前流行的是DDR2、DDR3内存条：
  采用双列直插式，其触点分布在内存条的两面
  DDR条有184个引脚，DDR2有240个引脚
  PC机主板中一般都配备有2个或4个DIMM插槽
Notes: 33
参考阅读材料2.3中的介绍

## Slide 34: 三、高速缓冲存储器(cache)
目前存储器中的 寄存器，SRAM，DRAM， 硬盘的性能和成本比较
单独用某一种存储器，都不能满足我们的需要！
采用分层存储结构来构建计算机的存储体系！
300ps
2ns
10ns
10ms
<1KB
1MB
1GB
1000GB
100GB
1ns
问题：你认为哪一种最适合做计算机的存储器呢？
各种存储器的典型存取时间和成本
Notes: 34
前面我们已经介绍了Register,SRAM,DRAM, Hard Disk , Magnetic Tape and Optical Disk. 从使用和维护角度来说，计算机最好使用一个容量极大而速度极快的存储器。但往往做不到。因而采用一种分级体系结构，使各种不同功能/容量/速度/价格的存储器相互协调以构成最佳性能的存储系统。
调查???

## Slide 35: 存储器的层次结构
cache
主存
外存储器（硬盘、光盘）
后备存储器（磁带库、光盘库）
内部存储器
外部存储器
寄存器
典型容量
<1KB
1MB
256MB~4GB
40GB~1TB
10TB~100TB
典型存取时间
1ns(0.5~1cycles)
2ns(1~3cycles)
10ns(10~100cycles)
10ms(107~108cycles)
10s(脱机)
注：列出的时间和容量会随时间变化，但数量级相对关系不变。

## Slide 36: 加快访存速度措施：引入Cache
对大量典型程序的运行情况分析，可以得出以下结论：
  在较短时间间隔内，运行程序的地址往往集中在一个很小的范围
  这种现象称为程序访问的局部性：空间局部性、时间局部性
程序具有访问局部性特征的原因
  指令：指令按序存放，地址连续，循环程序段或子程序段重复执行
  数据：连续存放，数组元素重复、按序访问
为什么引入Cache会加快访存速度？
  在CPU和主存之间设置一个快速小容量的存储器，其中总是存放最活跃（被频繁访问）的程序和数据。
  由于程序访问的局部性特征，大多数情况下，CPU能直接从这个高速缓存中取得指令和数据，而不必访问主存。
这个高速缓存就是位于主存和CPU之间的Cache！

## Slide 37: Cache(高速缓存)是什么样的？
Cache是一种小容量高速缓冲存储器，它由SRAM组成。
Cache直接制作在CPU芯片内，速度几乎与CPU一样快。
程序运行时，CPU使用的一部分数据/指令会预先成批拷贝在Cache中，Cache的内容是主存储器中部分内容的映象。
当CPU需要从内存读(写)数据或指令时，先检查Cache，若有，就直接从Cache中读取，而不用访问主存储器。
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8
9
14
3
4
4
4
10
10
10
主存中的信息按“块”送到Cache中
Cache存储器
主存储器
数据访问过程：
块（Block）

## Slide 38: Cache 的操作过程
若被访问信息不在cache中，称为缺失或失靶(miss)
若被访问信息在cache中，称为命中(hit)
问题：什么情况下，CPU产生访存要求？
执行指令时！

## Slide 39: Cache（高速缓存）的实现
问题：要实现Cache机制需要解决哪些问题？
如何分块？
主存块和Cache之间如何映射?
Cache已满时，怎么办？
写数据时怎样保证Cache和主存的一致性？
如何根据主存地址访问到cache中的数据？……
问题：Cache对程序员(编译器)是否透明？为什么？
是透明的，程序员(编译器)在编写/生成高级或低级语言程序时无需了解Cache是否存在或如何设置，感觉不到Cache的存在。
但是，对Cache深入了解有助于编写出高效的程序！

## Slide 40: Cache映射(Cache Mapping)
什么是Cache的映射功能？
  把访问的局部主存区域（块）取到Cache中时，该放到Cache的何处
  Cache行比主存块少，故存在多个主存块映射到同一个Cache行
如何进行映射？
  把主存空间划分成若干个大小相等的主存块（Block）
  Cache中存放一个主存块的对应单位称为槽（Slot）或行（line）
  有书中也称之为块（Block），有书称之为页（page）（不妥！）
  主存块与Cache行大小相等
  主存块和Cache行可以有以下三种映射方式：
    直接映射：每个主存块映射到Cache的固定行
    全相联映射：每个主存块映射可以到Cache的任一行
    组相联映射：每个主存块映射到Cache固定组中任一行

## Slide 41: 最简单的Cache----直接映射 Cache
把主存的每一块映射到一个固定的Cache行（槽）
也称模映射(Module Mapping)
映射关系为：
Cache行号=主存块号 mod Cache行数
例如，设Cache有16行，则主存第100号数据块
100 mod 16=4
应映射到Cache的第4行中。
块和行都从0开始编号
将主存按Cache的数据容量大小划分为多个群，群的编号从0开始。
每个群的各个数据块就映射到固定的Cache行。
主存块号就划分为主存群号和Cache行号两个部分

## Slide 42
Cache行数：8KB/512B=16
直接映射Cache组织举例
标记(tag)指出对应行数据取自哪个主存块群
即：标记对应了地址中的群号
例：如何对0220CH单元进行访问？
0220CH
0000 0010 0010 0000 1100B 是第1块群中的0001块（即第17块）中第12个单元！
0000001?
假定数据在主存和Cache间的传送单位为512B，Cache数据区容量为8KB。
20位地址分三个部分：
Cache索引
内存地址
cache地址
Cache行号用作索引
Cache索引
访问是否命中： 比较指定行的群号=标记？
512B
512B
主存大小: 1MB=220B =1024KB
=512B/块x2048块
=8KB/群x128群
512B
512B

## Slide 43: Cache中设置有效位（Valid Bit）
V为有效位，为1表示信息有效，为0表示信息无效
开机或复位时，使所有行的有效位V=0
某行被替换后使其V=1
某行装入新块时 使其V=1
通过使V=0来冲刷Cache（例如：进程切换时，DMA传送时）
通常为操作系统设置“cache冲刷”指令，因此，cache对操作系统程序员不是透明的！
为何要用有效位来区分是否有效？

## Slide 44: 直接映射Cache的访存过程
例：主存和Cache之间直接映射，块大小为16B，Cache的数据区容量为64KB，主存地址为32位，按字节编址。要求：说明主存地址如何划分和访存过程。
16
12
Byte offset
V
tag
1
3
2
128
3
2
3
2
3
2
2
3
2
31
Data
Word
2
0
Byte
Word offset
Memory Address
Tag
Index
MUX
4K
lines
6
=
Mux
16
data
④
①
②
Hit
③
⑤
问题：Cache容量多大？
容量 4Kx(1+16)+64Kx8=580Kbits=72.5KB,
数据占64KB / 72.5KB = 88.3%
Cache行数=64K/16
=4K,需12位行号。
Notes: 44
Data cache uses 1 byte as the smallest unit but instruction cache uses 1 word as the smallest units
This is yet another example showing that the byte select is divided into block offset and byte offset. Different computer systems have different designing choice. Designing shown in this example is good for both Instruction cache and data cache.

## Slide 45: 如何计算Cache的容量？
例1 Cache 有 64 行 ，数据块大小为16B。地址为1200的字节映射到哪行?
因为 [1200/16=75] module 64 = 11，故地址1200对应存放在第11行。
例2 实现以下cache需要多少位容量？
Cache：直接映射 、16K行数据、块大小为1个字(4B)、32位主存地址
答：Cache的存储布局如下：
所以，Cache的大小为：214 ×(32 + (32-14-2)+1) = 214×49 = 784 Kbits
32 –14 –2
32
2
14
1
若块大小为4个字呢？
214 ×(4×32 + (32-14-2-2)+1) = 214×143 = 2288 Kbits
Cache共有16K x 4B= 64KB数据
若块大小为2m个字呢？
214 ×(2m×32 + (32-14-2- m)+1)
1200 = 1024+128+32+16 = 0…01 001011 0000 B
也可以这样计算：
64=26,故6位
16=24，故4位

## Slide 46
  实现简单，命中检测时间短
  无需考虑淘汰（替换）问题
  但不够灵活，Cache存储空间得不到充分利用，命中率低
  例如，对于16行的Cache，若要将主存第0块与第16块同时复制到Cache中。由于它们都只能复制到Cache第0行，即使Cache其它行空闲，也有一个主存块不能写入Cache。这样就会产生频繁的 Cache装入。
直接映射Cache的特点

## Slide 47: 全相联映射Cache组织示意图
Cache标记（tag）指出对应行取自哪个主存块，在地址中位于高11位
如何对01E0CH单元进行访问？
0000 0001 1110 0000 1100B 是第15块中的第12个单元！
每个主存块可装到Cache任一行中
假定数据在主存和Cache间的传送单位为512B。
0000 0001 111？
按内容访问，是相联存取方式！
如何实现按内容访问？
直接比较！
为何地址中没有cache索引字段？
因为可映射到任意一个cache行中！
Cache大小:8KB 行数：8KB/512B=16
主存大小:1MB 220B=1024KB =2048块x512B/块
Notes: 47
访存过程：
  CPU给出一个20位主存地址，根据高11位的内容同时与Cache中各槽的标志位进行比较。
  若能找到相等的槽，则说明要访问的单元在该槽中。再根据后9位字号找到相应的字取到CPU中。
  若全都不相等，则说明要访问的单元不在Cache中。

## Slide 48: 全相联映射举例
由于没有Cache索引，就不能定位到行，需同时比较所有Cache行的标志。
没有冲突缺失，因为只要有空闲Cache行，都不会发生冲突。
例如: 32位主存地址, 32B/块. 比较器位数多长？
  因为32B=25 B，故块内地址需要5位。
  比较器的位数=32-5=27 就是主存块号
0
4
31
:
Cache Data
B 0
:
Cache Tag (27 bits long)
V
:
B 1
B 31
:
B 32
B33
B 63
:
Cache Tag
Byte Select
Ex: 0x01
=
=
=
=
=
:
问题：需要多少个比较器？
每行一个比较器！

## Slide 49: 组相联映射（Set Associative）
组相联映射是直接映射和全相联映射两者的结合
将Cache所有行分组(2K)，每个主存块只能映射到Cache的一个固定组，但可选该组中的任一行。即：组间是模映射，组内是全映射。
映射关系为： Cache组号=主存块号 mod Cache组数
例如：假定Cache的划分为：8K字=8组x2行/组x512字/行
主存第100块: 100 mod 8=4
故 映射到Cache的第4组的任意行中。
每组的行数称为路， 该例的映射称为2路组相联映射。
特点：
  结合了直接映射和全相联映射的优点。当Cache组数为1时，就是全相联映射；当每组只有一行时，就是直接映射。
  每组2或4行（称为2路或4路组相联）较常用。通常每组4行以上很少用。在较大容量的L2 Cahce和L3 Cahce中才使用4路以上映射。
组相联映射结合过程示例
SKIP

## Slide 50
标记指出对应行取自哪个主存组群
指出对应地址位于哪个主存组群中
将主存地址的标记与Cache第001组中2行的Cache标记进行比较！
例：如何对0120CH单元进行访问？
0000 0001 001 00000 1100B是第1组群中的001块（即第9块）中第12个单元。
假定数据在主存和Cache间的传送单位为512B。
Cache数据大小：8KB=213=16行 x 512B/ 行
主存大小：1024KB=220B =2048块 x 512B/ 块
采用2路组相联，故Cache分为16÷2=8组。
Cache索引
Notes: 50
访存过程：
  CPU给出一个20位主存地址，根据中间3位的内容找到对应的Cache组，再将前8位同时与该组中各行的标记进行比较。
  若能找到相等的行，则说明要访问的单元在该行中。再根据后9位字号找到相应的字取到CPU中。
  若全都不相等，则说明要访问的单元不在Cache中。

## Slide 51: 例：一个2路组相联映射Cache
对于N路组相联映射：N 个直接映射的行并行操作
例如: 2路组相联映射 cache
  Cache 索引 选择其中的一个Cache组（每组共2行）
  对这个组中的两个Cache行的Tag并行进行比较
  根据比较结果确定信息在哪个行，或不在Cache中
Cache Index
Cache Data
Block 0
Cache Tag
V
:
:
:
Cache Data
Block 0
Cache Tag
V
:
:
:
OR
Hit
④
①
②
②
③
③
Cache Block
⑤
⑤
BACK
=
=
AdrTag
标记
组号
块内地址
主存地址

## Slide 52
假定第0组的两行被主存第0和8块占据，若需再调入第16块，该怎么办？
替换(Replacement)算法
例如
52
52
第0组中必须调出一块，那么，调出哪一块呢？
Notes: 52
访存过程：
  CPU给出一个20位主存地址，根据中间3位的内容找到对应的Cache组，再将前8位同时与该组中各槽的标志位进行比较。
  若能找到相等的槽，则说明要访问的单元在该槽中。再根据后9位字号找到相应的字取到CPU中。
  若全都不相等，则说明要访问的单元不在该组中。

## Slide 53: 何时需要替换算法？
直接映射:
  映射唯一，别无选择，无需考虑替换算法
组相联映射:
  每个主存数据有N个Cache行可选择，需考虑替换算法
全相联映射:
  每个主存数据可存放到Cache任意行中，需考虑替换算法
结论：在组相联和全相联映射中若Cache未命中，则可能需要替换。
替换过程为：
  从主存取出一个新块
  选择一个满足映射关系的空Cache行
  若对应Cache行被占满时又需调入新主存块，则必须考虑从Cache行中替换出一个主存块
替换算法：把一个主存块送入cache时，出现有多个行供选择，选择哪一行的策略算法。

## Slide 54
常用替换算法有：
  先进先出FIFO （first-in-first-out）
  最近最少用LRU （ least-recently used）
  最不经常用LFU （ least-frequently used）
  随机替换算法（Random）
  等等
常用的替换算法

## Slide 55: 替换算法-先进先出（FIFO）
总是把最先进入的那一块淘汰掉
  例：假定主存中的5块{1,2,3,4,5}同时映射到Cache同一组中，对于同一地址流，考察3行/组、 4行/组的情况。
由此可见，FIFO不是一种栈算法，即命中率并不随组的增大而提高。
1*
1*
4
2
3
1*
4
4
2*
1
3*
4*
5
1*
1*
2
3
5
5*
2*
3
4
1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5
2
3
1
2
2
5
1*
2
5
5*
3
4
3行/组
1*
1*
4
2
3
1*
4
4
2
4
3
1*
5
1
2*
3*
1
5*
4
2
1*
2
2
3
2
3
3
5
1
2
5
4
5
2*
1*
2
1*
4*
3
3
3
4行/组
注：通常一组中含有2k行，这里3行/组主要为了简化问题而假设
访问地址流
映射内容
√
√
√
命中
映射内容
√
√
总是把最先借的书还回去
Notes: 图中，红色的数字表示替换块，蓝色的数字表示命中的块

## Slide 56: 替换算法-最近最少用(LRU)
总是把最近最少用的那一块淘汰掉。
  例：假定主存中的5块{1,2,3,4,5}同时映射到Cache同一组中，对于同一地址流{1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5}，考察3行/组、 4行/组、 5行/组的情况。
3
1
2
2
1
1
3
1
4
3
3
3
2
5
2
2
4
2
3
4
1
3
2
2
2
1
4
1
5
1
5
2
5
4
3
√ √
√ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √
4
4
1
4
5
1
2
1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5
3
1
3
4
5
1
3行/组
4行/组
5行/组
总是把最长时间不看的书还回去
以压栈方式来说明访问过程
命中情况
访问地址流
LRU是一种栈算法，它的命中率随组的增大而提高。

## Slide 57: 最近最少用算法的具体实现
LRU具体实现时，并不是通过移动块来实现的，而是通过给每个cache行设定一个计数器，根据计数值来记录这些主存块的使用情况。这个计数值称为LRU位。
计数器变化规则：
  每组4行时，计数器有2位。计数值越小则说明越被常用。
  命中时，被访问行的计数器置0，比其值小的计数器加1，其余不变。
  未命中且该组未满时，新行计数器置为0，其余全加1。
  未命中且该组已满时，计数值为3的那一行中的主存块被淘汰，新行计数器置为0，其余加1。
1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5
5
4
3
2
0
3
2
1
1
2
4
3
3
2
0
1
1
2
5
3
2
1
3
0
1
2
5
4
1
0
2
3
1
2
5
4
0
2
1
3
1
2
5
4
2
1
0
3
1
2
3
4
1
0
3
2
1
2
3
4
0
3
2
1
1
2
3
4
3
2
1
0
1
2
3
2
1
0
1
2
1
0
1
0
即：计数值为0的行中的主存块最常被访问，计数值为3的行中的主存块最不经常被访问，先被淘汰！
地址流
√
√
√
√
Notes: 表中红色的为计数值，黑色的为块地址

## Slide 58: 写策略（Cache与主存一致性问题）
为何要保持在Cache和主存中数据的一致？
  因为Cache中的内容是主存块的副本，当对Cache中的内容进行更新时，就存在Cache和主存如何保持一致的问题。
  以下情况也会出现“Cache一致性问题”
    当多个设备都被允许访问主存时
    例如：I/O设备可直接读写内存时，如果Cache中的内容被修改，则I/O设备读出的对应主存单元的内容无效；若I/O设备修改了主存单元的内容，则Cache中对应的内容无效。
    当多个CPU都带有各自的Cache而共享主存时
    某个CPU修改了自身Cache中的内容，则对应的主存单元和其他CPU中对应的内容都变为无效。
写操作有两种情况
  写命中（Write Hit）：要写的单元已经在Cache中
  写未命中（Write Miss）：要写的单元不在Cache中

## Slide 59: 写策略（Cache一致性问题）
对于写命中，有两种处理方式
  Write Through(全写，通过式写、写直达、直写)
    同时写Cache和主存单元
    这种方法会大大增加写操作的开销
    比如，若有10%的存储指令，使CPI增加到：1.0+100x10%=11
    为此，采用写缓冲法（ Write Buffer ），Cache与主存间加缓存
  Write Back(回写、写回、一次性写)
    只写Cache不写主存。每行设一个修改位(“dirty bit-脏位”)，当它被替换时才写回主存。可大大降低主存带宽需求，但控制可能很复杂。
对于写未命中，有两种处理方式
  Write Allocate (写分配)
    将主存块装入Cache，然后更新相应Cache和主存单元（主存和Cache都写）
  Not Write Allocate (非写分配)
    直接写主存单元，不把主存块装入到Cache
处理Cache读比Cache写容易，故指令Cache比数据Cache容易设计
假设为单周期CPU，1次访存需100T
Notes: 使CPI增加到：1.0+100x10%=11，假设单周期CPU，存储器写需100个时钟

## Slide 60
作业
3、4、5、6、10、17（1）（2）