## Slide 1
第四章 网络层
数据平面
Notes: 回顾TCP/IP参考模型，明确网络层在整个模型中的地位，简要提出网络层要解决的问题数据路由。

## Slide 2: 第四章: 网络层
本章目标:
理解网络层主要服务:
  选路(路径选择)
  路由器工作原理
  提高: IPv6, mobility
因特网上的实例及具体操作
Notes: 选路时本章重点，IPv6和mobility只简单提及

## Slide 3: 第四章: 网络层
4.1 概述
4.2 路由器工作原理
4.3 网际协议
  数据报格式
  IPv4 编址
  ICMP协议
  IPv6

## Slide 4: 网络层
将分组从发送方主机传送到接收方主机
发送方将数据段封装成分组
接收方将分组解封装后将数据段递交给传输层
网络层协议存在于每台主机和路由器上
路由器检查所有经过它的IP分组的分组头
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
Notes: 注意路由器只有3层

## Slide 5: 网络层的重要功能
转发: 路由器将收到的分组移动到适当的输出链路。
选路: 决定分组从源端到目的端所经过的路径。
  选路算法
术语:
routing: 决定分组从源端到目的端所经过路径的过程。
forwarding: 将分组从一个输入链路接口转移到适当输出链路接口的过程。
Notes: 路由器收到数据报后查找路由表将数据报转发

## Slide 6
1
2
3
0111
到达分组的首部中的值
选路算法
本地转发表
首部值
输出链路
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
转发和选路
选路算法决定转发表中的值
Notes: 首部中的值指的是数据报的目的地址

## Slide 7: 网络层的第三种功能：连接建立
某些网络体系结构上
  ATM, 帧中继, X.25
在网络数据开始流动之前, 在源和目的端需要建立虚连接路径。
  包括中间经过的路由器
网络层和传输层提供的服务对比:
  Network: 两台主机（host）之间
  Transport: 两个进程（process）之间

## Slide 8: 网络服务模型
网络层为单个数据分组提供的服务:
确保交付
具有时延上界（不到40ms ）的确保交付
网络层为分组的流提供的服务：
有序的分组递交
确保最小带宽
确保最大时延抖动
问题:源端到目的端之间分组传送提供了哪些服务模型呢？
注意:现在的因特网网络层并没有提供上述服务，因特网只提供了尽力而为的服务（实际上就是没有提供任何特定的服务）。
Notes: 时延抖动是指沿同一路径传输的一个数据流(Stream)中,不同分组传输时延的变化

## Slide 9: 网络层服务模型
网络体
系结构
Internet
ATM
ATM
服务
模型
尽力而为
CBR
ABR
带宽保证
无
恒定速率
保证最小
速率
无丢包保证
无
是
无
排序
任何可
能顺序
有序
有序
定时
不维持
维持
不维持
拥塞指示
无
无拥塞
提供拥塞
指示
服务质量
Notes: Internet服务质量不如ATM，但从实际应用上来说，Internet更符合实际需要

## Slide 10: 第四章: 网络层
4.1 概述
4.2 路由器工作原理
4.3 网际协议
  数据报格式
  IPv4 编址
  ICMP协议
  IPv6

## Slide 11: 路由器结构概要
路由器两个主要功能:
运行路由算法/协议 (RIP, OSPF, BGP)
将分组从输入链路转发到适当的输出链路
high-speed
switching
fabric
routing
processor
router input ports
router output ports
forwarding data plane (hardware)
routing, management
control plane (software)
forwarding tables computed,
pushed to input ports

## Slide 12: 输入端口功能
分散式转发:
根据分组中的目的地址, 在输入端口的缓存中查找转发表得出适当的输出端口
目标: 要求输入端口的处理速度超过线路处理速度 ‘line speed’
排队: 如果输入端口分组的到达快于其转发到交换结构的速度
物理层:
bit接收
数据链路层
以太网
参第五章
Notes: 如果队列排满路由器会丢弃后续数据报

## Slide 13: 转发
在网络层没有呼叫建立
路由器: 对于端到端的连接没有状态信息维护
  没有网络层的“连接”的概念
分组使用目的主机地址进行转发
  在同一个源-目的主机对中的分组可能走不同的路径
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
1. Send data
2. Receive data
Notes: 在虚电路网络中只要虚电路建立好了，同一个源目的主机中的分组走同样的路径

## Slide 14: 转发表
目的地址范围 链路接口
11001000 00010111 00010000 00000000
到 0
11001000 00010111 00010111 11111111
11001000 00010111 00011000 00000000
到 1
11001000 00010111 00011000 11111111
11001000 00010111 00011001 00000000
到 2
11001000 00010111 00011111 11111111
其他 3
有超过40亿IP地址，
转发表就需要40亿项吗？
Notes: 不需要40亿项，使用前缀匹配

## Slide 15: 最长前缀匹配
目的地址: 11001000 00010111 00011000 10101010
Examples
目的地址: 11001000 00010111 00010110 10100001
哪个接口?
哪个接口?
Destination Address Range
11001000 00010111 00010*** *********
11001000 00010111 00011000 *********
11001000 00010111 00011*** *********
otherwise
Link interface
0
1
2
3
Notes: 接口0
接口1

## Slide 16: 交换结构
将分组从输入缓冲区交换到适当的输出缓冲区
交换速度：分组从输入端到输出端的速度
三种交换结构
memory
memory
bus
crossbar
Notes: 内存，总线，网络

## Slide 17: 经内存交换
第一代路由器:
传统的计算机，交换在CPU的直接控制下完成
分组被拷贝到系统内存
速度受内存带宽限制 (每个分组需要两次经过总线)
input
port
(e.g.,
Ethernet)
memory
output
port
(e.g.,
Ethernet)
system bus

## Slide 18: 经总线交换
分组从输入端口缓存经过一根共享总线到达输出端口缓存
总线竞争: 交换速率受总线带宽限制
32 Gbps bus, Cisco 5600:
对于接入和企业路由器来说速度足够了

## Slide 19: 经一个互联网络交换
克服总线带宽限制
Banyan网络以及其他互联网络,最初开发是为了连接处理器从而构成多处理器系统
Cisco 12000:通过内部互连网络,提供60 Gbps 的传输速率
高级设计趋势: IP数据报分割成固定长度信元, 通过互连网络来交换信元.
crossbar

## Slide 20: 输出端口
缓存：当分组从交换结构到达的速率快于输出链路速
率时,需要缓存
调度原则：在等待传输的排队分组中进行选择
line
termination
link
layer
protocol
(send)
datagram
buffer
queueing

## Slide 21: 输出端口排队
当分组从交换结构到达的速率快于输出链路速率时,需要缓存
排队造成延迟 ，输出端口缓冲区溢出时引起分组丢失
at t, packets more
from input to output
one packet time later
switch
fabric
switch
fabric
Notes: 右图的左下数据报会被丢弃

## Slide 22: 输入端口排队
当交换速度比所有输入端口的综合速度慢时 -> 输入端口产生排队
线头阻塞Head-of-the-Line (HOL) blocking:排在队列前面的分组阻止队列中其他的分组向前移动
排队产生延迟， 缓存溢出将引起分组丢失！
switch
fabric
switch
fabric
Notes: 左下绿色数据报由于前面的红色数据报来不及转发而排队，产生延迟

## Slide 23: 第四章: 网络层
4.1 概述
4.2 路由器工作原理
4.3 网际协议
  数据报格式
  IPv4 编址
  ICMP协议
  IPv6

## Slide 24: Internet网络层
主机，路由器网络层功能：
转发表
路由协议
路径选择
RIP, OSPF, BGP
IP协议
地址转换
数据报格式
包处理规则
ICMP 协议
差错报告
路由器信令”
Transport layer: TCP, UDP
链路层
物理层
网络层
Notes: RIP、OSPF、BGP用于生成转发表

## Slide 25: IP 数据报格式
ver
length
32 bits
data
(变长,
典型地是一个 TCP
或者 UDP 数据段)
16-bit identifier
Internet
checksum
time to
live
32 bit 源IP 地址
IP 协议版本号
首部长度
(bytes)
余留跳数的最大数量
(在每个路由器上减一)
用于分片/重组
总长度 (bytes)
传输负载的上层协议
head.
len
type of
service
服务类型
flgs
fragment
offset
upper
layer
32 bit 目的 IP 地址
选项 (如果需要的话)
如时间戳,
规定路由器列表等
how much overhead?
20 bytes of TCP
20 bytes of IP
= 40 bytes + app layer overhead
Notes: 每经过一个路由器TTL减一，TTL减为0时路由器丢弃数据报

## Slide 26: IP 分片 & 重组
网络链路有 MTU (最大传输单元) – 最大可能的链路层帧
  不同的链路类型有不同的MTUs
大的 IP 数据报在网络中被划分 (“分片”)
  一个数据报变成几个数据报
  “重组” 只能在最后目的地
  IP 首部的一些bit用于标识和保证分片的循序
分片:
in:大数据报
out: 3 个更小的数据
重组
Notes: WINDOWS 操作系统主机以太网默认是1500

## Slide 27: IP 数据报分片和重组
ID
=x
offset
=0
fragflag
=0
length
=4000
ID
=x
offset
=0
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=185
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=370
fragflag
=0
length
=1040
一个大的数据报被分成三个小的数据报
Example
4000 byte 数据报
MTU = 1500 bytes
其中数据域长
度1480 bytes
偏移量 =
1480/8
Notes: 强调偏移量从0开始

## Slide 28: 第四章: 网络层
4.1 概述
4.2 路由器工作原理
4.3 网际协议
  数据报格式
  IPv4 编址
  ICMP协议
  IPv6

## Slide 29: IP 寻址: 介绍
IP 地址: 分配给主机或路由器接口的32-bit 标识符
接口: 主机/路由器与物理链路之间的边界
  路由器有多个接口
  主机可以有多个接口
  每个接口有一个IP地址
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001
223
1
1
1
Notes: IP地址是全球唯一的

## Slide 30: 子网
IP 地址:
  子网部分 (高位 bits)
  主机部分 (低位 bits)
什么是一个子网 ?
(从IP地址的观点来看)
  设备接口的IP地址具有同样的网络部分
  没有路由器的介入，物理上能够相互到达
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
网络包含3个子网
LAN
Notes: 上图浅蓝色区域就是一个子网，上图有3个子网

## Slide 31: 子网
定义
为了确定子网，分开主机和路由器的每个接口，从而产生了几个分离的网络岛，这些独立网络中的每一个叫做一个子网(subnet).
223.1.1.0/24
223.1.2.0/24
223.1.3.0/24
子网掩码: /24
Notes: /24即24位表示网络地址

## Slide 32: 子网掩码
223. 1 .
3 . 10
IP 地址
网络号
主机号
子网掩码
子网的
网络地址
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0
223 . 1 . 3
逐位进行 AND 运算
子网掩码的功能：给定IP地址和子网掩码，获得该IP地址主机所在的网络地址（或网络号）

## Slide 33: 子网
右图中有多少个子网?
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.2.6
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.2
223.1.7.0
223.1.7.1
223.1.8.0
223.1.8.1
223.1.9.1
223.1.9.2
Notes: 上图有6个子网

## Slide 34: 分类IP地址和子网掩码
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 net-id
0 net-id
host-id 为全 0
10 net-id
网络地址
A
类
地
址
默认子网掩码
255.0.0.0
网络地址
B
类
地
址
默认子网掩码
255.255.0.0
网络地址
C
类
地
址
默认子网掩码
255.255.255.0
host-id 为全 0
host-id 为全 0

## Slide 35: 分类IP 地址
IP 地址的使用范围
网络 最大 第一个 最后一个 每个网络
类别 网络数 可用的 可用的 中最大的
网络号 网络号 主机数
A 126 1 126 16,777,214
B 16,383 128.0 191.255 65,534
C 2,097,151 192.0.0 223.255.255 254

## Slide 36: IP 寻址: CIDR——无类别域际路由选择
分类编址:
  地址空间没有有效使用, 地址空间枯竭
  例如., B类地址分配的地址足够65K主机使用，即使只有2K主机在网络中
CIDR: Classless InterDomain Routing
  地址中的网络部分可以任意长
  地址格式: a.b.c.d/x, 这里 x 是地址网络部分的bit数
11001000 00010111 00010000 00000000
subnet
part
host
part
200.23.16.0/23
Notes: 大多数A类地址被美国公司学校占用，这也是IP地址枯竭的一大原因

## Slide 37: CIDR 地址块
128.14.32.0/20 表示的地址块共有 212 个地址（因为斜线后面的 20 是网络前缀的位数，所以这个地址的主机号是 12 位）。
这个地址块的起始地址是 128.14.32.0。
在不需要指出地址块的起始地址时，也可将这样的地址块简称为“/20 地址块”。
128.14.32.0/20 地址块的最小地址：128.14.32.0
128.14.32.0/20 地址块的最大地址：128.14.47.255
全 0 和全 1 的主机号地址一般不使用。

## Slide 38: 128.14.32.0/20 表示的地址（212 个地址）
10000000 00001110 00100000 00000000
10000000 00001110 00100000 00000001
10000000 00001110 00100000 00000010
10000000 00001110 00100000 00000011
10000000 00001110 00100000 00000100
10000000 00001110 00100000 00000101
10000000 00001110 00101111 11111011
10000000 00001110 00101111 11111100
10000000 00001110 00101111 11111101
10000000 00001110 00101111 11111110
10000000 00001110 00101111 11111111


所有地址
的 20 位
前缀都是
一样的
最小地址
最大地址

## Slide 39: IP地址: 怎样获取?
问: 主机如何得到IP地址?
由系统管理员指定（保存在一个配置文件中）
  Windows: 控制面板->网络->配置->tcp/ip->属性
  UNIX: /etc/rc.config
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol:
自动从一个DHCP服务器得到IP地址
  “即插即用”
(更加简洁)

## Slide 40: IP 地址: 如何获取?
Q: 怎样获取IP地址中的网络号部分？
A: 从ISP的地址空间中划分一块给申请者
ISP's block 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20
Organization 0 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/23
Organization 1 11001000 00010111 00010010 00000000 200.23.18.0/23
Organization 2 11001000 00010111 00010100 00000000 200.23.20.0/23
... ….. …. ….
Organization 7 11001000 00010111 00011110 00000000 200.23.30.0/23
Notes: 以上IP地址块被划分为8块

## Slide 41: 层次寻址: 路由聚合
把地址从200.23.16.0/20开始
的所有内容送给我
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
组织 0
组织 7
Internet
组织 1
ISPs-R-Us
“把地址从
199.31.0.0/16开始
的所有内容送给我”
”
200.23.20.0/23
组织 2
.
.
.
.
.
.
层次寻址允许有效的路由信息通告 :

## Slide 42: 层次寻址: 更加具体的路由
ISPs-R-Us 有更加明确的机构1的路由
“把地址从
200.23.16.0/20开始
的信息送给我”
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Organization 0
Organization 7
Internet
Organization 1
ISPs-R-Us
“把地址从 199.31.0.0/16
或者 200.23.18.0/23
开始的信息送给我”
200.23.20.0/23
Organization 2
.
.
.
.
.
.

## Slide 43: DHCP: 动态主机配置协议
目标: 允许主机在加入网络时从网络服务器动态得到IP地址
  能够在使用时续借地址租用
  允许重用地址 (只是连接时拥有地址）
  支持准备加入网络的移动用户 (更简单)
DHCP 概述:
  主机广播 “DHCP discover” 消息
  DHCP 服务器用 “DHCP offer” 消息响应
  主机请求IP地址: “DHCP request” 消息
  DHCP 服务器发送地址: “DHCP ack” 消息
Notes: 简单介绍DHCP协议的功能服务以及其基本思想！

## Slide 44: DHCP 客户服务器协议
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
A
B
E
DHCP
服务器
刚到达的 DHCP
客户机需要这个
网络的地址
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
A
B
E
DHCP
服务器
刚到达的 DHCP
客户机需要这个
网络的地址
223.1.2.5
Notes: 图例讲解DHCP服务器给DHCP客户机的IP地址分配！

## Slide 45: DHCP客户服务器协议
DHCP 服务器: 223.1.2.5
来到的客户
time
DHCP discover
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654
DHCP offer
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
Lifetime: 3600 secs
DHCP request
src: 0.0.0.0, 68
dest:: 255.255.255.255, 67
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
Lifetime: 3600 secs
DHCP ACK
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
Lifetime: 3600 secs
Notes: 图例讲解DHCP服务器给DHCP客户机的IP地址分配过程！

## Slide 46: IP 寻址: 最后...
Q: ISP如何得到一块地址?
A: ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
  分配地址
  管理 DNS
  分配域名，解决域名纷争
Notes: ICANN互联网域名与网址分配机构

## Slide 47: NAT: 网络地址转换
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
138.76.29.7
本地网络
(如家庭网络)
10.0.0/24
其余
Internet
源端或目的端是这个网络
的分组有10.0.0/24 地址
用于指示源地址或目的地址
所有 分组 离开本地网络有 同样的 单个源端 NAT IP 地址: 138.76.29.7,
不同的源端口号
Notes: 本章的一个重点，也有实用性

## Slide 48: NAT: 网络地址转换
动机: 对外部网络来讲，本地网络只用一个IP地址:
  不需要从 ISP分配一系列地址—— 只要一个IP地址用于所有设备
  在本地网络改变设备的IP地址不用通知外部世界
  可以变更 ISP 而不用改变本地网络的设备的地址
  本地网络内部设备不能被外部世界明确寻址,或是不可见 (增加了安全性).

## Slide 49: NAT: 网络地址转换
执行: NAT 路由器必须做到:
  外出的分组: 替换每个外出的分组的 (源IP 地址, 端口号) 为 (NAT IP 地址, 新端口号)
  远程客户/服务器用(NAT IP地址, 新端口号)作为目的地来响应。
  记住 (在NAT转换表中) 每个(源IP 地址, 端口号)到 (NAT IP地址, 新端口号) 转换配对
  进来的分组: 对每个进来的分组，用保存在NAT表中的对应的(源IP 地址, 端口号) 替换分组中的目的域 (NAT IP 地址, 新端口号）

## Slide 50: NAT: 网络地址转换
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
138.76.29.7
1: 主机 10.0.0.1
发送数据报到
128.119.40, 80
NAT 转换表
WAN 外部地址 LAN 地址
138.76.29.7:5001 10.0.0.1:3345
…… ……
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4
S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80
2
2: NAT 路由器改变
数据报源地址从
10.0.0.1, 3345 到
138.76.29.7, 5001,
更新表
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001
3
3: 响应到达目的地址:
138.76.29.7, 5001
4: NAT 路由器改变
数据报目的地址从
138.76.29.7, 5001
到 10.0.0.1, 3345

## Slide 51: NAT:网络地址转换
16-bit 端口号:
  一个局域网地址可以同时支持60,000 个并发连接!
NAT 存在争议
  路由器只应该处理到第三层
  违反了端到端主张
    应用程序设计者在设计时不得不将NAT加以考虑
    如P2P应用程序
  应使用IPv6来解决地址短缺问题
Notes: 准确说是支持2的16次方个并发连接

## Slide 52: IPv6
初始动机: 32-bit 地址空间即将用尽。
其他动机:
  首部格式可帮助加速处理/转发
  改变首部利于QoS要求
  IPv6 数据报格式
  固定长度的 40 字节首部
  不允许分片
Notes: IPv6现在还是存在争议的，受到一部分学者的推崇，也有部分学者持相反意见

## Slide 53: IPv6 首部
优先级: 表示流中分组的优先级
流标识: 表示分组在同一个 “流.”中 (“流”的概念尚未完全定义).
下一个首部: 表示数据的上层协议
Notes: 版本 优先级 流标签 有效数据长度 下一个首部 跳数限制 源地址 目的地址 数据

## Slide 54: 从 IPv4 到 IPv6过渡
并不是所有的路由器都能够同时升级
  没有 “标志日”
  同时有 IPv4 和 IPv6 路由器的网络如何工作?
两种推荐方法:
  双栈：一些路由器具有双重栈 (v6, v4) 能够在两种格式中转换
  隧道: 在穿过IPv4路由器时，IPv6分组作为 IPv4分组的负载
Notes: 现在没有有对隧道方式的实用研究

## Slide 55: 双栈方法
A
B
E
F
IPv6
IPv6
IPv6
IPv6
C
D
IPv4
IPv4
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
Flow: ??
Src: A
Dest: F
data
Src:A
Dest: F
data
A-to-B:
IPv6
Src:A
Dest: F
data
B-to-C:
IPv4
D-to-E:
IPv4
E-to-F:
IPv6
Notes: 双栈方法可能导致数据报某些信息丢失

## Slide 56: 隧道
A
B
E
F
IPv6
IPv6
IPv6
IPv6
tunnel
逻辑观点:
物理观点:
A
B
E
F
IPv6
IPv6
IPv6
IPv6
C
D
IPv4
IPv4
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
Src:B
Dest: E
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
Src:B
Dest: E
A-to-B:
IPv6
E-to-F:
IPv6
B-to-C:
IPv6 inside
IPv4
D-to-E:
IPv6 inside
IPv4
Notes: 隧道方式数据报不会发生数据丢失，能保证数据报的完整

## Slide 57: 作业
R10 R25 P5 P8 P11 P14