## Slide 1
第五章 网络层
控制平面

## Slide 2: 第五章: 网络层
5.1 选路算法
  链路状态选路算法
  距离向量算法
  层次选路
5.2 因特网中的选路
  RIP
  OSPF
  BGP

## Slide 3
1
2
3
0111
到达分组的首部中的值
选路算法
本地转发表
首部值
输出链路
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
转发和选路
选路算法决定转发表中的值
Notes: 上图中分组选择接口2转发

## Slide 4: 图形抽象
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
图: G = (N,E)
N = 所有路由器的集合 = { u, v, w, x, y, z }
E = 所有链路的集合 ={ (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) }
注意: 图形抽象表示在其他网络环境中非常有用
Example: P2P, N是对等端的集合，而E是TCP连接的集合
Notes: N代表点 E代表边

## Slide 5: 图形抽象: 开销
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
c(x,x’) = 链路 (x,x’)的开销
例如, c(w,z) = 5
链路开销一般是1, 或者与带宽成
反比，或与拥塞程度成正比
路径 (x1, x2, x3,…, xp) 的开销= c(x1,x2) + c(x2,x3) + … + c(xp-1,xp)
Question: U和Z之间的最小开销是多少 ?
选路算法: 发现最小开销路径的算法
Notes: U和Z之间的最小开销是4，经过X和Y

## Slide 6: 路由选择算法分类
全局的还是分散的信息?
全局的:
所有的路由器都有完整的网络拓扑结构、链路开销信息
“链路状态” 算法
分散的:
路由器知道物理相连的邻居, 到邻居的链路开销。
邻居间反复进行计算处理，交换信息
“距离矢量” 算法
静态的还是动态的?
静态的:
路由变化很慢,通常由人工进行设置
动态的:
路由变化很快
  周期性更新
  直接响应链路开销的变化
Notes: 现在的路由器大多采用链路状态算法

## Slide 7: 第五章: 网络层
5.1 选路算法
  链路状态选路算法
  距离向量算法
  层次选路
5.2 因特网中的选路
  RIP
  OSPF
  BGP

## Slide 8: 链路状态选路算法
Dijkstra算法
所有节点知道网络拓扑结构和链路开销
  通过 “链路状态广播” 完成
  所有节点有同样的信息
计算从一个节点(源节点)到其他所有节点的最小开销路径
  得到这个节点的路由表
重复(迭代): K次迭代以后, 得知到其它K个目的地的最小开销路径
符号:
c(x,y): 从节点 x 到 y的链路开销. 如果没有直接相邻，开销是无穷大
D(v): 从源到目的节点 V的路径开销的当前值
p(v): 沿着从源到节点v的路径上v的前一个节点（v的邻接点）
N: 已经明确的具有最小开销路径的节点集
Notes: Dijkstra算法是本章也是本课程的重点和难点

## Slide 9: Dijsktra’s 算法
1 初始化:
2 N’ = {u}
3 对所有的节点 v
4 if v 与 u 相邻
5 then D(v) = c(u,v)
6 else D(v) = 无限大
7
8 循环
9 找到 w 不属于 N ，而 D(w) 是最小的
10 将 w 加入 N
11 更新所有和w相邻，没有在N中的所有节点v的 D(v) :
12 D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) )
/* 到 v 的新的代价要么不变，要么这时已经知道的
到W的最短路径加上w到v的路径*/
15 直到所有的节点属于 N

## Slide 10
w
3
4
v
x
u
5
3
7
4
y
8
z
2
7
9
Dijkstra’算法示例
Step
N'
D(v)
p(v)
0
1
2
3
4
5
D(w)
p(w)
D(x)
p(x)
D(y)
p(y)
D(z)
p(z)
u
∞
∞
7,u
3,u
5,u
uw
∞
11,w
6,w
5,u
14,x
11,w
6,w
uwx
uwxv
14,x
10,v
uwxvy
12,y
uwxvyz

## Slide 11: Dijkstra算法: 举例
步骤
0
1
2
3
4
5
N'
u
ux
uxy
uxyv
uxyvw
uxyvwz
D(v),p(v)
2,u
2,u
2,u
D(w),p(w)
5,u
4,x
3,y
3,y
D(x),p(x)
1,u
D(y),p(y)
∞
2,x
D(z),p(z)
∞
∞
4,y
4,y
4,y
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
Notes: 最后画最小生成树

## Slide 12: Dijkstra’s 算法
u
y
x
w
v
z
U节点的最低开销路径:
v
x
y
w
z
(u,v)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
destination
link
U节点的转发表:

## Slide 13: Dijkstra算法, 讨论
算法复杂性: n 节点
每次迭代: 需要检查所有不在N’中的节点, 找出w节点，具有最低路径消耗
n(n+1)/2 次比较:复杂性 O(n2)
更有效的执行可能: O(nlogn)
可能产生振荡:
e.g., 链路代价 = 链路承当的流量
A
D
C
B
1
1+e
e
0
e
1
1
0
0
A
D
C
B
2+e
0
0
0
1+e
1
A
D
C
B
0
2+e
1+e
1
0
0
A
D
C
B
2+e
0
e
0
1+e
1
initially
… recompute
routing
… recompute
… recompute
Notes: 下图即产生了震荡，使路由器不停修改转发表

## Slide 14: 第五章: 网络层
5.1 选路算法
  链路状态选路算法
  距离向量算法
  层次选路
5.2 因特网中的选路
  RIP
  OSPF
  BGP

## Slide 15: 距离向量选路算法
Bellman-Ford 方程 (动态计算)
定义
dx(y) := 从x到y的具有最低开销路径的开销值
Then
dx(y) = minv {c(x,v) + dv(y) }
V是x的相邻节点, minv是对于与x相连的所有邻居而言
Notes: 距离向量选路算法现在应用的较少

## Slide 16: Bellman-Ford 方程 举例
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
Clearly, dv(z) = 5, dx(z) = 3, dw(z) = 3
du(z) = min { c(u,v) + dv(z),
c(u,x) + dx(z),
c(u,w) + dw(z) }
= min {2 + 5,
1 + 3,
5 + 3} = 4
最近的节点是最短路径中的下一跳节点（转发表中有）
应用B-F 方程，即:

## Slide 17: 距离向量算法
Dx(y) = 从x到y的最小开销估值
距离向量: Dx = [Dx(y): y ∈ N ]
节点x到直接相连的邻居 v的开销: c(x, v)
节点x维护自己到其他节点的距离向量
Dx = [Dx(y): y ∈ N ]
节点x同时还维护相邻节点的距离向量
  对每个邻居v, x维护着 Dv = [Dv(y): y ∈ N ]

## Slide 18: 距离向量算法
基本思想:
每个节点周期性的给相邻节点发送自己的距离向量估值
当节点x从它的任何一个邻居v收到一个新的距离向量估值,就使用B-F 方程更新自己的距离向量估值
Dx(y) ← minv{c(x,v) + Dv(y)} for each node y ∈ N
在简单正常的情况下, 距离向量估值 Dx(y) 收敛到实际的最小路径开销 dx(y)

## Slide 19: 距离向量算法
迭代的, 异步的:
每次本地迭代的产生是由于:
本地链路开销变化
邻居来的信息: 从邻居来的最小开销路径变化
分布的:
每个节点只是在它的距离向量发送变化的时候通知相邻节点
  在必要时邻居再通知它们的邻居
等待 (邻居送来本地链路开销变化的消息)
重新计算距离向量
如果到任何目的节点的距离向量发生变化, 通知邻居
每个节点

## Slide 20
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
from
cost to
from
from
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
cost to
x y z
x
y
z
0 2 7
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 7
from
cost to
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
cost to
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
2 0 1
7 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
time
x
z
1
2
7
y
node x table
node y table
node z table
Dx(y) = min{c(x,y) + Dy(y), c(x,z) + Dz(y)} = min{2+0 , 7+1} = 2
Dx(z) = min{c(x,y) + Dy(z), c(x,z) + Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3

## Slide 21: 距离向量: 链路开销变化
链路开销变化:
节点探测到本地链路开销变化
更新路由选择信息，重新计算距离向量
如果 DV 变了，通知邻居
“good
news
travels
fast”
x
z
1
4
50
y
1
在 t0时刻,y 探测到链路开销变了, 就更新它的 DV,
并通知邻居节点.
在 t1时刻, z 接收到从y发来的根新信息，并更新自己的DV.
它计算得到一个到达x最短路径，然好向它的邻居发送自己的DV。
在 t2时刻, y接收到z的更新消息然后更新自己的距离向量表 ，
y’的最短路径没有变化，因此y不发送任何消息给z
Notes: 距离向量的一个缺点是好消息传得快，坏消息传得慢

## Slide 22: 距离向量: 链路开销变化
链路开销变化:
好消息传得快
坏消息传得慢 - “计数到无穷” 问题!
（右图中）在链路算法稳定之前要进行44 次迭代
计数到无穷的解决办法：毒性逆转
假如 Z通过 Y 到达 X :
  Z告诉Y它到X的距离是无穷大，Y将不会再经过Z到X
  这可以完全解决计数到无穷的问题吗？不能，如果三个以上节点的环路不能被毒性逆转技术检测到。
x
z
1
4
50
y
60
Notes: 除了毒性逆转还可以列举其他的优化距离向量的方法

## Slide 23: LS算法和DV算法的比较
报文复杂性
LS: 具有n个节点，E个链路情况, 每次发送O(nE) 个报文
DV: 只是在邻居间交换信息
  收敛时间是变化的
收敛速度
LS: O(n2) 算法要求 发送O(nE) 个消息
  可能导致振荡
DV: 收敛时间变化
  可能产生循环路由
  计数到无限的问题
健壮性: 如果路由器出故障会怎么样?
LS:
  节点会广告错误的链路开销
  每个节点只计算自己的转发表
  (提供了一定程度的健壮性)
DV:
  DV节点会通告错误的路径开销
  每个节点的转发表可被其他节点使用
    错误会扩散到整个网络
Notes: 总体来说LS更优，也是现在路由器常用的算法

## Slide 24: 第五章: 网络层
5.1 选路算法
  链路状态选路算法
  距离向量算法
  层次选路
5.2 因特网中的选路
  RIP
  OSPF
  BGP

## Slide 25: 层次选路
规模:具有20亿个节点
路由表中不可能存储所有的节点!
路由表的信息交换将淹没数据链路!
管理自治
internet =众多网络组成的网络
每个网络管理者管理自己网络的路由选择
迄今为止，我们的路由研究都是理想化的
所有路由器一样的
网络是 “平面的”
… 实际中并不是这样的

## Slide 26: 层次选路
一个区域内的路由器组成集合 “自治系统” (AS)
同一个自治系统的路由器运行相同的路由协议
  区域内路由协议
  不同自治系统内的路由器可以运行不同的区域内路由协议
网关路由器
和其他自治系统内的路由器直接相连的路由器
  运行域间路由协议，与其他网关路由器交互
同自治系统内的所有其他路由器一样也运行域内路由协议
Notes: AS：autonomous system

## Slide 27: AS互连
转发表根据AS内和AS间选路算法而配置。
  AS域内的选路项用于目的端在域内的选路。
  AS域内和AS域间的选路项用于目的端在域外的选路。
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
AS内选
路算法
AS间路由
选择算法
转发表
3c

## Slide 28: AS域间任务
假设AS1中的路由器接收到了目的端是AS1外的分组
  路由器将把这个分组转发到网关路由器，但是是哪个网关路由器呢？
AS1 需要知道:
通过AS2和AS3可以到达哪些目的端
将这写可达信息传播给AS1内的所有路由器
这就是域间选路的任务！
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c

## Slide 29: 举例
假设AS1知道（通过AS域间协议）子网x 可以通过AS3（网关1c）可达，而AS2不可达。
  AS1向所有路由器传播这个信息
路由器1d根据域内路由信息确定接口I在到达1c的最短路径上。
  更新转发表表项 (x,I)
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks
x
…

## Slide 30: Example: 在router 1d 上设置转发表
假设AS1运行域间路由协议知道网络X通过网关1c从AS3(而不是AS2) 是可达的
通过域内路由协议将可达信息传播给所有域内路由器
Router 1d 由域内路由信息判断自己的接口I在到达1c的最小开销路径上
在转发表里添加一项 (x,I).
Notes: 图示讲解

## Slide 31: Example: 在多个自治系统中选择
现在假设AS1通过域间选路协议知道子网x从AS3和AS2都可以到达
为了配置转发表,路由器1d必须决定通过哪个网关将分组转发到目的子网x
这同时也是域内路由协议的工作.
热土豆选路: 把分组送到两个路由器中最近的一个
从AS间协议知
道经过多个网
关可到达子网x
使用来自AS内部协议的选路信息决定到达每个网关的最低费用路径的开销
热土豆选路:
选择具有最小开销的路径
从转发表决定
通向最低费用
网关的接口I,
添加转发表中的
(x,I)项
Notes: 热土豆选路这种方法使各节点都以最短的积压时间尽可能地转发收到的分组，倍似烫手的热土豆一样，要尽快脱手

## Slide 32: 第五章: 网络层
5.1 选路算法
  链路状态选路算法
  距离向量算法
  层次选路
5.2 因特网中的选路
  RIP
  OSPF
  BGP

## Slide 33: 自治系统内的路由选择
也被称作内部网关协议 (IGP)
标准的域内路由协议:
  RIP: 路由信息协议
  OSPF: 开放最短路径优先
  IGRP: 内部网关路由协议 (Cisco 所有)
Notes: 三种方法OSPF一般路由器都支持，IGRP只有Cisco路由器才有，可以简单向学生介绍

## Slide 34: RIP ( Routing Information Protocol)
距离向量算法
包含在 软件1982年发布的BSD-UNIX 版本中。
距离衡量: 跳数 (max = 15 hops)
D
C
B
A
u
v
w
x
y
z
destination hops
u 1
v 2
w 2
x 3
y 3
z 2
从A到所有叶子子网的跳数
Notes: 结合距离向量算法讲解

## Slide 35: RIP 通告
距离向量: 每隔30秒,通过响应报文在邻居间进行交换(也被称为RIP通告, advertisement)
每个通告: 包含了多达25个AS内的目的子网的列表
Notes: 运行距离矢量路由协议的路由器是将部分或全部的路由表传递给与其相邻的路由器。

## Slide 36: RIP: Example
目的子网 下一跳路由器 到目的地的跳数 w A 2
y B 2
z B 7
x -- 1
…. …. ....
w
x
y
z
A
C
D
B
D的转发表
……

## Slide 37: RIP: Example
目的子网 下一跳路由器 到目的地的跳数
w A 2
y B 2
z B A 7 5
x -- 1
…. …. ....
D收到上述通告后的转发表
w
x
y
z
A
C
D
B
目的 下一跳路由器 跳数
w - -
x - -
z C 4
…. … ...
从A到D的一个通告

## Slide 38: RIP: 链路失败及恢复
若180秒后没有收到通告，则认为邻居死机或链路中断。
  通过故障邻居的路由失败
  新的公告发送给其他邻居
  邻居然后再发送新的公告 (如果转发表发生变化)
  链路故障信息快速传播到整个网络
  毒性逆转用于防止乒乓循环 (无限距离 = 16 跳)

## Slide 39: RIP 转发表处理
RIP转发表（路由表）是由应用级的进程称为 route-d (后台程序)管理的。
通告通过 UDP 报文进行发送, 周期性重复
physical
link
network forwarding
(IP) table
Transprt
(UDP)
routed
physical
link
network
(IP)
Transprt
(UDP)
routed
forwarding
table
Notes: 程序每30秒向邻居节点发送报文

## Slide 40: OSPF (Open Shortest Path First)
“open”: “开放”: 公用的
用链路状态算法
  分发LS 分组
  每个节点具有拓扑图
  路由计算使用 Dijkstra算法
每个router都广播OSPF通告，OSPF通告里为每个邻居路由器设一个表项（记录每个邻居的链路特征和费用）。
通告会散布到 整个 自治系统 (通过洪泛法)
  OSPF信息直接通过 IP传输 (不是 TCP 或 UDP）
Notes: 结合Dijkstra算法讲解

## Slide 41: OSPF 优点 (RIP所没有的)
安全: 所有OSPF 消息需要认证 (防止恶意入侵)
允许多个相同开销的路径 (在 RIP中只有一条路径)
对于每个链路, 有多个消费尺度用于不同的服务类型TOS (例如在尽力转发时卫星链路代价设置为 “低”，而对实时应用设置为高)
单播和多播综合支持:
  多播 OSPF (MOSPF) 使用和 OSPF同样的链路数据库
在大的区域中使用层次 OSPF.
Notes: OSPF（Open Shortest Path First）路由协议是由IETF（Internet Engineering Task Force）IGP工作小组提出的，是一种基于SPF算法的路由协议，目前使用的OSPF协议是其第二版，定义于RFC1247和RFC1583。

## Slide 42: 层次 OSPF
boundary router
backbone router
area 1
area 2
area 3
backbone
area
border
routers
internal
routers
Notes: 边界路由器 主干路由器 区域路由器 内部路由器

## Slide 43: 层次 OSPF
两级层次: 本地区域, 主干区域.（这些区域都是在一个自治系统内）
  只在区域内发送链路状态通告
  每个节点有详细的区域拓扑; 仅知道到达其他区域内网络的方向（即最短路径）
区域边界路由器（同时属于本地区域和主干区域）:“汇总”了到本区域内部网络的路径, 并通告给其他区域边界路由器.
主干路由器：限于在主干区域内运行OSPF路由协议。（本身不是区域边界路由器）
边界路由器: 连接到其他自治系统.

## Slide 44: 第四章: 网络层
5.1 选路算法
  链路状态选路算法
  距离向量算法
  层次选路
5.2 因特网中的选路
  RIP
  OSPF
  BGP

## Slide 45: Internet 域间选路: BGP
BGP (Border Gateway Protocol): 事实上的标准
BGP 为每个 AS 提供了一种手段:
  从相邻AS获取子网可达信息
  向该AS内部的所有路由器传播这些可达性信息
  基于该可达信息和AS策略，决定到达子网的“好”路由
允许一个子网向Internet的其他部分通告它的存在 “I am here”
Notes: BGP协议的特点BGP是一种AS(自治区域)外部路由协议，主要负责本自治区域和外部的自治区域间的路由可达信息的交换。因此，它所关心的拓扑结构是AS(自治区域)的拓扑结构。

## Slide 46: BGP 基础
路由器对（BGP对等方）通过半永久TCP连接来交换选路信息：BGP 会话
BGP会话和物理链路无关（并不总是和某条物理链路对应）。
当AS2通告一个前缀给AS1,说明AS2能够转发目的地址前缀是这个通告前缀的所有分组。
  AS2能够在它的通告中汇总了这些前缀。
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
3c
eBGP session
iBGP session

## Slide 47: 传播可达信息
在3A和1C的eBGP会话中，AS3向AS1通告一个前缀可达信息。
1c通过iBGP会话向AS1中的所有路由器发布这个新的前缀可达信息。
1b 又将这个可达信息通过1b和2a之间的eBGP会话通告给AS2。
当路由器得知一个新的前缀时，就在它的转发表中为该前缀创建一个项。
AS3
AS2
3b
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks
eBGP session
iBGP session
Notes: 图示讲解

## Slide 48: 路径属性 和 BGP 路由
当通告前缀时， 通告包含了BGP属性.
  前缀+属性= “路由”
两个重要的属性:
  AS-PATH: 包含了前缀的通告已经通告过的那些AS,如 AS 67 AS 17
  NEXT-HOP: 指出到达下一个AS的具体AS间边界路由器（可能存在多条从当前AS到达下一个AS的链路）
当网关路由器接收到路由通告时，使用输入策略来决定接收/舍弃该通告。
Notes: AS-Path本身采用一种防止产品路由循环的机制，路由器不会导入任何已经在AS-Path属性中所包含的路由。

## Slide 49: BGP 路由选择
路由器可能知道到相同前缀的多条路由，路由器必须从中选择.
排除规则（应用排除规则直到有一条留下）
  1.本地偏好值属性: 具有最高偏好值的路由被选择
  2.最短AS-PATH的路由
  3.最靠近 NEXT-HOP路由器的路由 : 热土豆路由
  4.其他标准

## Slide 50: BGP 报文
BGP 报文交换使用 TCP.
BGP 报文:
  OPEN:建立到对方的TCP连接，并对发送者进行认证
  UPDATE:通告新路径 (或者撤销旧路径)
  KEEPALIVE:在没有UPDATES时保持连结活跃; 也对OPEN请求作出应答
  NOTIFICATION:报告前面报文的错误; 也用于关闭连结
Notes: BGP报文要先建立连接再发送

## Slide 51: 表项怎样进入路由器的转发表的？
答案很复杂！
综合了层次路由选择(Section 4.5.3)，BGP(4.6.3)及OSPF(4.6.2)。

## Slide 52: 表项怎样进入路由器的转发表的？
1
2
3
Dest IP
routing algorithms
local forwarding table
prefix
output port
138.16.64/22
124.12/16
212/8
…………..
3
2
4
…
entry
假设前缀在另一个AS里.

## Slide 53: 表项怎样进入路由器的转发表的？
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks
BGP
message
BGP 信息包含 “routes”
“route”是一个前缀和属性: AS-PATH, NEXT-HOP,…
Example: route:
  Prefix:138.16.64/22 ; AS-PATH: AS3 AS131 ; NEXT-HOP: 201.44.13.125

## Slide 54: 表项怎样进入路由器的转发表的？
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks
BGP
message
路由器可能接收多个包含相同前缀的路由信息。
选定一条路由信息。

## Slide 55: 为前缀选择一个最好的BGP路由
路由器基于最短 AS-PATH选择路由
Example:
  AS2 AS17 to 138.16.64/22
  AS3 AS131 AS201 to 138.16.64/22
What if there is a tie? We’ll come back to that!
select

## Slide 56: 发现最好的内部路由
利用被选路由的 NEXT-HOP属性
Example:
  AS-PATH: AS2 AS17 ; NEXT-HOP: 111.99.86.55
路由器利用OSPF来发现从1c到1b的最短路径
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks
111.99.86.55

## Slide 57: 路由器决定转发端口
沿OSPF最短路径标识端口
添加前缀和端口信息到转发表:
  (138.16.64/22 , port 4)
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks
router port
1
2
3
4

## Slide 58: 热土豆路由
假设有两个或更多的最佳域间路由.
选择最靠近NEXT-HOP的路由
  使用OSPF来决定哪个网关最近
  Q: 对于1c,选择AS3 AS131 or AS2 AS17?
  A: 路由到AS3 ，因为更近。
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks

## Slide 59: 表项怎样进入路由器的转发表的？
总结
路由器接收到前缀
  从其他路由器接收到前缀信息
为前缀决定路由器输出端口
  使用BGP路由选择发现最佳的域间路由
  使用OSPF发现最佳域内路由
  路由器决定最佳路由的端口
将前缀-端口信息填到转发表

## Slide 60: BGP 选路策略
A,B,C 是提供商的网络
X,W,Y是提供商的客户
X是双重的: 连接到两个网络
  X 不希望 B 通过 X 到 C的路由BXC
  .. 所以 X 不会向B公告到C的路由XC

## Slide 61: BGP选路策略
A 向B通告路径 AW
B 向X通告路由BAW
B 应该向C通告路由BAW?
  决不! B 路由 CBAW 没有什么“好处”，因为 W 和 C 都不是 B的客户
  B 希望强迫 C通过A路由到W--CAW。
  B 只想路由它的客户!

## Slide 62: 为什么AS内选路和AS间选路采用不同的协议 ?
策略:
AS间: 管理员想控制本AS内产生的通信流怎样选路，以及什么通信流穿过自己的网络
AS内:单个管理者, 因此不需要策略
规模:
层次路由节省了转发表的大小空间，减少了路由更新的流量
性能:
AS内: 集中在性能上
AS间: 策略可能比性能更加重要

## Slide 63: 第五章: 网络层
5.1 选路算法
  链路状态选路算法
  距离向量算法
  层次选路
5.2 因特网中的选路
  RIP
  OSPF
  BGP

## Slide 64: ICMP: Internet Control Message Protocol 因特网控制报文协议
用于主机路由器之间彼此交流网络层信息
  差错报告: 不可到达的主机, 网络,端口,协议
  请求/应答 (用于ping,traceroute)
位于IP之上
  因为ICMP消息是装载在IP分组里的
ICMP 报文结构: 类型字段, 编码字段 以及引起该ICMP报文的IP分组的前8字节
类型 代码 描述
0 0 回应应答 (ping)
3 0 目的网络不可到达
3 1 目的主机不可到达
3 2 目的协议不可到达
3 3 目的端口不可达到
3 6 不知道的目的网络
3 7 不知道的目的主机
4 0 源端抑制 (拥塞控制 – 不用)
8 0 回应请求 (ping)
9 0 路由器公告
10 0 路由器发现
11 0 TTL 过期
12 0 IP首部损坏
Notes: Ping就是利用

## Slide 65: Traceroute 和 ICMP
源端发送一系列的IP分组给目的端
  第一个分组 TTL =1
  第二个 TTL=2, 等.
当第n个分组到达第n个路由器时
  路由器丢弃该分组
  并给源端发送一个ICMP报文 (type 11, code 0)
  这个报文包含了路由器的名称和IP地址
当源端收到ICMP报文时，计算传输往返时间RTT
对每个TTL作三次
停止发送的根据
IP报文最终到达目的端
目的端返回回应应答的 ICMP 报文 (type 0, code 0)
源端收到此报文，停止发送
3 probes
3 probes
Notes: Traceroute可以结合第一章举的例子深入给学生讲解

## Slide 66: 网络层:总结
我们已经学习了:
网络层服务
路由原理: 链路状态和距离矢量
层次路由
IP
Internet 选择协议 RIP, OSPF, BGP
路由器的内部结构
IPv6

## Slide 67: 网络层：复习大纲
网络层提供的服务和功能
  主机通信
  转发
  选路
路由器工作原理
网际协议IP
  IP报文、IP分片和重组
  IP编址和IP子网
  IP地址分类和无分类编址CIDR
  NAT网络地址转换
  IPv6协议及特点、IPv4和IPv6互通
Notes: 本章复习大纲

## Slide 68: 网络层：复习大纲
选路算法
  链路状态选路算法
  距离向量算法
  层次选路
了解因特网中的选路协议
  内部网关协议：RIP、OSPF、IGRP
  外部网关协议：BGP、BGP4

## Slide 69: 涉及计算-IP分片
Tips：分组的长度，MTU长度，分组或分片承载数据的长度
  MTU=MSS+TCP首部长度+IP首部长度=MSS+40
  （不考虑首部的选项字段）
分片重组，反向推导

## Slide 70: 涉及计算-子网掩码
网络部分（高x比特全1） | 主机部分全0
给出a.b.c.d/x的地址块，子网掩码为
例：子网掩码/25和255.255.255.128等价
给出IP地址，求该地址的网络地址/网络号/网络前缀
  IP地址写成二进制形式与子网掩码进行与操作，网络地址需加上/x
给出若干主机的IP地址，判断各主机是否处于相同网络
  根据各主机IP地址和子网掩码求网络地址，网络地址相同意味着处于同一网络，不同则位于不同网络，需要通过路由器通信

## Slide 71: 涉及计算-CIDR地址分配
网络部分（高x比特） | 主机号（32-x）
网络部分（高x比特） | 借用y比特主机号 | 主机号 (32-x-y)
给出a.b.c.d/x的地址块，等分成若干子网
借用y比特主机号，原地址块可划分为2y个包含2(32-x-y)个IP的子网
例：x=23，原地址块512个IP地址，y=3，则源地址分成了8个64个IP的子网
  X000 对应64个IP，X001对应64个IP…X111 对应64个IP地址

## Slide 72: 涉及计算-CIDR地址分配
网络部分（高x比特） | 主机号（32-x）
网络部分（高x比特） | 借用y比特主机号 | 主机号 (32-x-y)
给出a.b.c.d/x的地址块，分成不同大小的子网
根据题意获知各子网i所容纳的主机数ni，确定给ni台主机编址所需的最小比特数ki， ni <=2 ki
则各子网的网络前缀比特数为32-ki
从子网从大到小依次分配，确定借用主机比特数yi=32-x-ki,分配该子网所需地址块
注意：子网中全0，全1的地址不分配给主机，全0表示子网本身，全1表示本网络的广播地址

## Slide 73: 涉及计算-Dijkstra算法
初始化：邻居节点直接获得链路开销，非邻居节点为无穷大
每一轮次选出具有最小开销的节点添加到最短路径树节点集合中
新节点添加后，更新到其他节点的链路开销，重复上述操作
根据最短路径树填写路由表

## Slide 74: 涉及计算-DV算法
初始化：本节点距离向量-邻居节点直接获得距离信息，非邻居节点为无穷大
网络中其他节点距离向量为无穷大
与邻居节点交换距离向量信息，根据Bellman-Ford方程更新本节点的距离向量
再次和邻居交换距离向量，知道距离向量不再变换，路由收敛